## Slide 1: Chap 5: Quản lý thiết bị và An toàn thông tin IoT

## Slide 2: Quản lý thiết bị
Quản lý thiết bị IoT là quá trình theo dõi và quản lý vòng đời của các thiết bị IoT trong một hệ sinh thái.
Việc quản lý một mạng lưới cảm biến và thiết bị ngày càng lớn có thể trở nên phức tạp.
Quản lý Thiết bị IoT giải quyết thách thức này bằng cách cung cấp một trung tâm điều khiển để giám sát toàn bộ hệ thống
Tóm lại, Quản lý Thiết bị IoT đóng vai trò như hệ thần kinh trung ương cho các thiết bị kết nối của bạn, đảm bảo chúng hoạt động an toàn, hiệu quả và cung cấp dữ liệu giá trị để hỗ trợ việc ra quyết định.
Notes: 1. Khái niệm cơ bản
Quản lý thiết bị IoT (IoT Device Management) là quá trình theo dõi, điều khiển và bảo trì toàn bộ vòng đời của thiết bị IoT, từ khi triển khai đến khi ngừng hoạt động. => Mục tiêu là đảm bảo các thiết bị luôn kết nối ổn định, an toàn và hoạt động đúng chức năng.
2. Tại sao cần quản lý thiết bị IoT
Trong một hệ sinh thái IoT có hàng trăm hoặc hàng nghìn cảm biến và thiết bị, việc giám sát thủ công là không khả thi.
Các thiết bị có thể:
  Gặp sự cố (mất kết nối, hết pin, lỗi phần mềm),
  Bị tấn công mạng,
  Hoặc cần cập nhật firmware định kỳ. => Hệ thống quản lý thiết bị IoT giúp giải quyết các vấn đề này thông qua một trung tâm điều khiển thống nhất (IoT Device Manager Dashboard).
3. Vai trò như “hệ thần kinh trung ương”
Hệ thống quản lý thiết bị hoạt động như bộ não điều phối toàn bộ mạng IoT, giúp:
  Theo dõi tình trạng thiết bị (online/offline, pin, dữ liệu),
  Cập nhật và cấu hình từ xa (firmware update, reset, thay đổi tham số),
  Đảm bảo bảo mật (xác thực, mã hóa, phân quyền truy cập),
  Thu thập và phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định thông minh. => Giống như hệ thần kinh trung ương trong cơ thể, nó kết nối và điều khiển tất cả các “bộ phận” (các thiết bị IoT).

## Slide 3: Quản lý thiết bị
[*] https://www.softwareag.com/en_corporate/resources/iot/article/iot-device-management.html
Notes: Hình mô tả các giai đoạn chức năng chính trong việc quản lý thiết bị IoT, từ khi thiết bị được thêm mới vào hệ thống (onboarding) cho đến khi ngừng hoạt động (retirement). Mục tiêu là đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, bảo mật và được giám sát xuyên suốt vòng đời.
1. Onboarding (Kết nối ban đầu)
Là giai đoạn đưa thiết bị IoT mới vào hệ thống.
Bao gồm: xác thực danh tính thiết bị, đăng ký vào mạng, và gán thông tin nhận dạng duy nhất (ID).
Ví dụ: thêm cảm biến nhiệt độ mới vào gateway hoặc cloud platform.
2. Viewing (Giám sát tổng quan)
Cho phép người quản trị xem danh sách và trạng thái hoạt động của thiết bị.
Thường thể hiện qua dashboard hoặc ứng dụng quản lý: online/offline, mức pin, dữ liệu cảm biến...
3. Configuration (Cấu hình thiết bị)
Quản trị viên có thể thiết lập các thông số hoạt động cho từng thiết bị: tần suất gửi dữ liệu, địa chỉ máy chủ, ngưỡng cảnh báo...
Có thể được cấu hình từ xa thông qua cloud hoặc gateway.
4. Grouping (Nhóm thiết bị)
Cho phép phân nhóm các thiết bị theo khu vực, loại, hoặc chức năng.
Mục đích: dễ quản lý, cập nhật hàng loạt và phân quyền truy cập.
Ví dụ: nhóm cảm biến độ ẩm theo từng khu vườn trong nông trại thông minh.
5. Diagnostics (Chuẩn đoán lỗi)
Kiểm tra, phát hiện và phân tích nguyên nhân sự cố trên thiết bị (lỗi kết nối, pin yếu, cảm biến hỏng...).
Hệ thống có thể tự động gửi cảnh báo hoặc gợi ý hướng khắc phục.
6. Status Monitoring (Giám sát trạng thái)
Theo dõi tình trạng hoạt động theo thời gian thực (real-time).
Giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phát hiện bất thường sớm.
Dữ liệu từ đây có thể dùng để tối ưu hiệu suất hoặc bảo trì dự đoán.
7. Security (Bảo mật)
Quản lý xác thực, mã hóa, và quyền truy cập cho từng thiết bị.
Ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tấn công mạng IoT.
Bao gồm cả việc quản lý chứng chỉ, khóa mã hóa và cập nhật bảo mật định kỳ.
8. Updates (Cập nhật phần mềm)
Cho phép nâng cấp firmware hoặc phần mềm từ xa (OTA – Over-the-Air Update).
Giúp cải thiện hiệu năng, vá lỗi bảo mật, và bổ sung tính năng mới cho thiết bị mà không cần can thiệp vật lý.
9. Data Integration (Tích hợp dữ liệu)
Dữ liệu thu thập từ thiết bị được tích hợp với hệ thống phân tích hoặc nền tảng đám mây.
Giúp xây dựng dashboard, báo cáo, và hỗ trợ ra quyết định thông minh (data-driven decisions).
10. Retirement (Ngừng hoạt động / Thu hồi thiết bị)
Khi thiết bị hết vòng đời, nó cần được xóa khỏi hệ thống an toàn.
Bao gồm: gỡ đăng ký, xóa dữ liệu, thu hồi chứng chỉ bảo mật.
Đảm bảo không để lại lỗ hổng hoặc rủi ro bảo mật sau khi ngừng sử dụng.

## Slide 4: Quản lý thiết bị
Các chức năng chính của khối quản lý thiết bị:
  Kết nối thiết bị
    Kết nối an toàn các thiết bị mới, cung cấp cho chúng thông tin đăng nhập và cấu hình cần thiết để kết nối và hoạt động liền mạch trong hệ thống.
  Xem thiết bị
    Cung cấp giao diện xem thiết bị tập trung.
  Cấu hình thiết bị
    Cấu hình thiết bị cho phép bạn quản lý các cài đặt và thông số trên tất cả các thiết bị mà không cần tương tác trực tiếp với chúng.
Notes: 1. Kết nối thiết bị (Device Onboarding)
Khái niệm
Đây là bước đầu tiên trong quá trình đưa một thiết bị IoT mới vào hệ thống.
Thiết bị cần được xác thực, đăng ký, và cấu hình thông tin mạng (Wi-Fi, MQTT broker, API key, chứng chỉ bảo mật, v.v.) để có thể kết nối an toàn với nền tảng quản lý trung tâm.
Ý nghĩa trong hệ thống IoT
Đảm bảo mỗi thiết bị có danh tính riêng (Device ID) để hệ thống phân biệt và theo dõi chính xác.
Giúp thiết bị kết nối liền mạch với gateway hoặc cloud mà không cần cấu hình thủ công từng phần.
Tăng cường bảo mật: thông tin đăng nhập, token, hoặc khóa mã hóa (encryption key) được cấp phát an toàn để ngăn thiết bị giả mạo.
Ví dụ thực tế
Khi thêm cảm biến mới vào hệ thống Smart Home, ứng dụng sẽ:
  Quét mã QR để xác định ID của thiết bị.
  Cấp quyền truy cập Wi-Fi và gửi thông tin cấu hình ban đầu.
  Tự động đăng ký vào nền tảng cloud và hiển thị trong danh sách thiết bị.
2. Xem thiết bị (Device Viewing)
Khái niệm
Cung cấp giao diện quản lý tập trung (dashboard) hiển thị toàn bộ các thiết bị IoT trong hệ thống.
Người quản trị có thể xem:
  Tên và loại thiết bị
  Trạng thái hoạt động (online/offline)
  Vị trí, thông số cảm biến, và cảnh báo
Ý nghĩa
Giúp theo dõi tình trạng hoạt động và hiệu năng của hệ thống theo thời gian thực.
Cho phép phát hiện nhanh thiết bị gặp sự cố (mất kết nối, pin yếu, sai số dữ liệu).
Là cơ sở để thực hiện các hành động quản trị hoặc bảo trì kịp thời.
Ví dụ
Trong hệ thống giám sát môi trường, giao diện “Device View” có thể hiển thị:
  Cảm biến nhiệt độ tại từng khu vực
  Biểu đồ dữ liệu theo thời gian
  Cảnh báo khi vượt ngưỡng
3. Cấu hình thiết bị (Device Configuration)
Khái niệm
Là chức năng cho phép quản trị viên thay đổi hoặc cập nhật thiết lập của thiết bị từ xa, không cần tiếp xúc trực tiếp.
Bao gồm:
  Cập nhật tham số đo (tần suất gửi dữ liệu, ngưỡng cảnh báo).
  Cấu hình mạng (Wi-Fi, MQTT broker, HTTP endpoint).
  Cập nhật firmware hoặc thay đổi vai trò trong hệ thống (ví dụ: cảm biến → actuator).
Ý nghĩa
Giúp tiết kiệm thời gian khi có hàng trăm hoặc hàng nghìn thiết bị phân tán ở nhiều địa điểm.
Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống IoT.
Cho phép điều chỉnh động (dynamic configuration) để tối ưu hiệu năng và năng lượng tiêu thụ.
Ví dụ
Quản trị viên có thể qua dashboard gửi lệnh:
  “Tăng chu kỳ gửi dữ liệu của cảm biến lên 5 phút một lần.”
  “Bật chế độ tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị chạy pin.”
  “Cập nhật firmware mới cho toàn bộ cảm biến độ ẩm trong nhà kính.”

## Slide 5: Quản lý thiết bị
Các chức năng chính của khối quản lý thiết bị:
  Nhóm thiết bị
    Nhóm thiết bị cho phép bạn tổ chức các thiết bị một cách logic theo chức năng (ví dụ: tất cả các bộ điều chỉnh nhiệt), vị trí (ví dụ: cảm biến tòa nhà), hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác.
  Chẩn đoán
    Chẩn đoán giám sát liên tục hiệu suất thiết bị và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn như cảnh báo pin yếu, thông báo lỗi, hoặc lỗi cảm biến.
  Giám sát trạng thái
    Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về tình trạng sức khỏe của từng thiết bị.
Notes: 1. Nhóm thiết bị (Device Grouping)
Khái niệm
Đây là chức năng cho phép tổ chức và sắp xếp thiết bị IoT theo các tiêu chí logic để việc quản lý được dễ dàng, trực quan và hiệu quả hơn.
Các tiêu chí nhóm có thể dựa trên:
  Chức năng (ví dụ: nhóm tất cả bộ điều chỉnh nhiệt, cảm biến ánh sáng, hoặc camera giám sát).
  Vị trí địa lý (ví dụ: nhóm cảm biến của tòa nhà A, khu nhà kính số 2).
  Loại thiết bị hoặc nhà sản xuất.
  Mức ưu tiên hoặc trạng thái hoạt động.
Ý nghĩa
Giúp người quản trị thực hiện thao tác hàng loạt (ví dụ: cập nhật firmware hoặc thay đổi cấu hình cho toàn bộ nhóm).
Dễ dàng giám sát theo khu vực hoặc hệ thống con.
Nâng cao khả năng quản lý linh hoạt trong các hệ thống IoT lớn, nơi hàng ngàn thiết bị hoạt động song song.
Ví dụ
Trong một nhà máy thông minh, kỹ sư có thể:
  Nhóm tất cả các cảm biến rung của dây chuyền sản xuất số 3 để theo dõi riêng.
  Khi cần, có thể gửi lệnh kiểm tra đồng thời cho toàn nhóm đó.
2. Chẩn đoán (Diagnostics)
Khái niệm
Chức năng này giúp giám sát liên tục hiệu suất thiết bị và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.
Hệ thống sẽ tự động thu thập thông tin về trạng thái hoạt động, pin, lỗi kết nối, hoặc sai số dữ liệu cảm biến.
Ý nghĩa
Cho phép hệ thống tự kiểm tra (self-diagnostic) nhằm phát hiện bất thường trước khi thiết bị ngừng hoạt động.
Giảm thời gian ngừng hệ thống (downtime) nhờ bảo trì chủ động (predictive maintenance).
Cải thiện độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị IoT.
Ví dụ
Hệ thống có thể gửi cảnh báo:
  “Cảm biến độ ẩm khu vực A hoạt động bất thường.”
  “Pin của thiết bị đo nhiệt độ ở nhà kính sắp hết, cần thay thế.”
  “Kết nối Wi-Fi bị mất ở nhóm cảm biến tầng 3.”
3. Giám sát trạng thái (Status Monitoring)
Khái niệm
Cung cấp dữ liệu thời gian thực (real-time) về tình trạng hoạt động và “sức khỏe” của từng thiết bị IoT.
Bao gồm: trạng thái kết nối (online/offline), tốc độ phản hồi, mức pin, tín hiệu mạng, và hiệu suất đo lường.
Ý nghĩa
Cho phép người quản trị theo dõi toàn bộ hệ thống trên một bảng điều khiển duy nhất (dashboard).
Phát hiện sớm các sự cố để xử lý kịp thời, tránh gián đoạn hoạt động.
Tích hợp dữ liệu với các hệ thống phân tích (analytics) để đánh giá hiệu năng hoặc tối ưu năng lượng.
Ví dụ
Trong hệ thống thành phố thông minh (Smart City):
  Giám sát đèn đường, cảm biến giao thông, và camera theo thời gian thực.
  Nếu một đèn đường mất tín hiệu, hệ thống tự động gửi cảnh báo để đội bảo trì xử lý.

## Slide 6: Quản lý thiết bị
Các chức năng chính của khối quản lý thiết bị:
  Bảo mật thiết bị
    Liên tục theo dõi các lỗ hổng, nhận diện hoạt động đáng ngờ, và cho phép cập nhật từ xa để giữ thiết bị được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
  Cập nhật thiết bị
    Quản lý Thiết bị IoT giữ cho các thiết bị được cập nhật bằng cách triển khai từ xa các bản cập nhật phần mềm hoặc firmware mới trên toàn bộ mạng lưới hoặc nhóm thiết bị cụ thể.
Notes: 1. Bảo mật thiết bị (Device Security)
Khái niệm
Là quá trình bảo vệ các thiết bị IoT khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo dữ liệu và hoạt động không bị xâm phạm.
Bảo mật thiết bị bao gồm việc:
  Theo dõi liên tục các lỗ hổng và hoạt động bất thường.
  Phát hiện truy cập trái phép hoặc các hành vi đáng ngờ (như gửi dữ liệu bất thường, tần suất cao bất thường).
  Cập nhật từ xa để vá lỗi hoặc cải thiện tính năng bảo mật của thiết bị.
Ý nghĩa
Các thiết bị IoT thường là mục tiêu dễ bị tấn công do tài nguyên giới hạn (CPU, RAM) và kết nối liên tục với mạng.
Quản lý bảo mật giúp:
  Ngăn chặn tấn công DDoS, xâm nhập firmware, hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị.
  Đảm bảo hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin (như ISO/IEC 27001 hoặc NIST).
  Giữ cho dữ liệu người dùng và doanh nghiệp được bảo mật trong suốt quá trình truyền tải.
Ví dụ thực tế
Một camera IoT được hệ thống phát hiện gửi dữ liệu ra ngoài địa chỉ IP lạ → nền tảng tự động cô lập thiết bị khỏi mạng.
Một thiết bị cảm biến cũ có lỗ hổng firmware → hệ thống tự động tải bản vá OTA (Over-The-Air) để khắc phục.
2. Cập nhật thiết bị (Device Update)
Khái niệm
Đây là chức năng giúp triển khai các bản cập nhật phần mềm hoặc firmware từ xa cho các thiết bị IoT.
Cập nhật có thể bao gồm:
  Vá lỗi bảo mật.
  Cải thiện hiệu năng và tuổi thọ pin.
  Thêm hoặc tinh chỉnh các tính năng mới.
Ý nghĩa
Giúp duy trì hệ thống IoT luôn ổn định và an toàn, đặc biệt khi có nhiều thiết bị phân tán ở nhiều vị trí.
Hỗ trợ quản trị viên:
  Triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống hoặc theo từng nhóm thiết bị.
  Giảm thời gian bảo trì và chi phí vận hành, vì không cần can thiệp vật lý.
  Đảm bảo tính tương thích giữa các thiết bị và nền tảng cloud.
Ví dụ thực tế
Hệ thống nông nghiệp thông minh có hàng trăm cảm biến đo độ ẩm → quản trị viên gửi bản cập nhật OTA giúp:
  Giảm tần suất gửi dữ liệu để tiết kiệm pin.
  Vá lỗi sai lệch trong phép đo.
Hoặc trong nhà máy thông minh, hệ thống tự động cập nhật firmware cho robot để nâng cao độ chính xác trong sản xuất.

## Slide 7: Quản lý thiết bị
Các chức năng chính của khối quản lý thiết bị:
  Tích hợp dữ liệu
    Thu thập thông tin từ tất cả các thiết bị, chuyển đổi nó thành một định dạng thống nhất và lưu trữ.
  Ngưng hoạt động thiết bị
    Quản lý Thiết bị IoT giúp bạn dễ dàng ngưng hoạt động thiết bị khi cần.
Notes: 1. Tích hợp dữ liệu (Data Integration)
Khái niệm
Là quá trình thu thập dữ liệu từ tất cả các thiết bị IoT, sau đó chuyển đổi và chuẩn hóa chúng thành một định dạng thống nhất, trước khi lưu trữ và phân tích.
Mỗi thiết bị IoT (cảm biến, gateway, thiết bị biên, v.v.) có thể tạo ra dữ liệu với định dạng, tần suất và giao thức khác nhau — do đó cần một lớp trung gian để hợp nhất dữ liệu này.
Ý nghĩa
Chuẩn hóa dữ liệu: giúp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, vị trí, tốc độ, v.v.) có thể hiểu và xử lý được trong cùng một hệ thống.
Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán: tránh trùng lặp, mất mát, hoặc sai lệch trong quá trình truyền nhận.
Tạo nền tảng cho phân tích thông minh: sau khi tích hợp, dữ liệu có thể được gửi đến các nền tảng phân tích, AI, hoặc hệ thống cảnh báo để hỗ trợ ra quyết định.
Tăng khả năng mở rộng: hệ thống có thể dễ dàng thêm thiết bị mới mà không cần thay đổi cấu trúc xử lý dữ liệu.
Ví dụ thực tế
Trong hệ thống Smart City, dữ liệu từ camera, cảm biến giao thông, cảm biến môi trường được:
  Thu thập về gateway trung tâm;
  Chuyển đổi sang định dạng JSON thống nhất;
  Lưu trữ trên cloud để phục vụ cho hệ thống phân tích hành vi giao thông và cảnh báo ô nhiễm.
2. Ngừng hoạt động thiết bị (Device Retirement)
Khái niệm
Là giai đoạn kết thúc vòng đời của thiết bị IoT, khi nó không còn cần thiết, bị hư hỏng, hoặc được thay thế.
Chức năng này cho phép người quản trị vô hiệu hóa hoặc xóa an toàn thiết bị khỏi hệ thống.
Ý nghĩa
Đảm bảo an toàn bảo mật: khi thiết bị bị loại bỏ, các thông tin định danh (ID, khóa mã hóa, chứng chỉ) phải được thu hồi để tránh rủi ro bị tấn công hoặc giả mạo.
Giảm tải hệ thống: loại bỏ thiết bị không còn hoạt động giúp tiết kiệm tài nguyên lưu trữ, băng thông, và chi phí quản lý.
Quản lý vòng đời thiết bị (Lifecycle Management): duy trì danh sách thiết bị luôn chính xác, cập nhật, và dễ kiểm soát.
Ví dụ thực tế
Trong một hệ thống nông nghiệp thông minh, khi một cảm biến độ ẩm bị hỏng, hệ thống IoT:
  Gửi lệnh “retire device” để ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
  Xóa thông tin xác thực (token, certificate).
  Ghi nhận sự kiện trong nhật ký bảo trì và kích hoạt thiết bị thay thế mới.

## Slide 8: Quản lý thiết bị
Lợi ích của quản lý thiết bị IoT:
  Đơn giản hóa quy trình cho việc thay đổi và cập nhật thiết bị
  Tăng cường bảo mật
  Cải thiện độ tin cậy và ổn định của thiết bị IoT
  Thích ứng với các mô hình kinh doanh thay đổi nhanh chóng
  Đăng ký thiết bị nhanh hơn
  Tổ chức thiết bị tốt hơn
  Quản lý thiết bị từ xa dễ dàng hơn.
Notes: 1. Đơn giản hóa quy trình thay đổi và cập nhật thiết bị
Hệ thống quản lý thiết bị giúp tự động hóa việc thêm mới, thay thế, hoặc cập nhật firmware mà không cần thao tác thủ công.
Giảm thiểu sai sót trong cấu hình thiết bị, giúp rút ngắn thời gian triển khai và bảo trì.
Các thao tác có thể được thực hiện hàng loạt qua giao diện quản trị trung tâm thay vì cấu hình từng thiết bị riêng lẻ.
2. Tăng cường bảo mật
Hệ thống cho phép quản lý danh tính thiết bị (device identity), xác thực kết nối và phân quyền truy cập rõ ràng.
Dễ dàng phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật qua việc giám sát và cập nhật phần mềm từ xa.
Giảm thiểu nguy cơ bị tấn công hoặc xâm nhập trái phép thông qua quản lý chứng chỉ, khóa mã hóa và xác thực.
3. Cải thiện độ tin cậy và ổn định của thiết bị IoT
Giám sát liên tục tình trạng thiết bị giúp phát hiện lỗi sớm, từ đó bảo trì chủ động (predictive maintenance).
Tăng khả năng sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo dữ liệu được truyền tải ổn định và chính xác.
Giúp toàn bộ mạng IoT hoạt động mượt mà hơn, đặc biệt trong các hệ thống quy mô lớn.
4. Thích ứng với mô hình kinh doanh thay đổi nhanh
Trong bối cảnh doanh nghiệp IoT mở rộng hoặc thay đổi chiến lược, quản lý thiết bị cho phép:
  Thêm, loại bỏ hoặc tái cấu hình thiết bị nhanh chóng.
  Dễ dàng mở rộng sang mô hình dịch vụ mới (ví dụ: smart home, smart city, hoặc công nghiệp 4.0).
Đảm bảo hệ thống có thể linh hoạt thích ứng với nhu cầu thị trường và người dùng.
5. Đăng ký thiết bị nhanh hơn (Faster Onboarding)
Tự động hóa quy trình đăng ký (provisioning) giúp:
  Thiết bị mới kết nối an toàn và bắt đầu hoạt động ngay lập tức.
  Giảm khối lượng công việc thủ công cho đội kỹ thuật.
Hệ thống có thể gán danh tính, cấp quyền, và cấu hình chỉ trong vài giây.
6. Tổ chức thiết bị tốt hơn
Quản lý thiết bị giúp phân nhóm theo khu vực, chức năng hoặc loại thiết bị, giúp việc theo dõi và điều khiển hiệu quả hơn.
Dễ dàng áp dụng chính sách vận hành riêng cho từng nhóm thiết bị.
Cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu thiết bị.
7. Quản lý thiết bị từ xa dễ dàng hơn
Toàn bộ hệ thống thiết bị có thể được điều khiển và giám sát từ một bảng điều khiển trung tâm (dashboard).
Hỗ trợ cập nhật, khởi động lại, cấu hình lại hoặc chẩn đoán lỗi từ xa.
Đặc biệt hữu ích trong các hệ thống có thiết bị phân tán ở nhiều địa điểm — ví dụ: nông nghiệp thông minh, giám sát năng lượng, logistics,…
Tổng kết
Quản lý thiết bị IoT mang lại lợi ích kép:
Cho doanh nghiệp: tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thời gian triển khai và tăng hiệu suất.
Cho người dùng: đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, bảo mật và dễ bảo trì.
=> Có thể xem IoT Device Management như “bộ não điều hành toàn bộ hệ sinh thái thiết bị kết nối”, giúp hệ thống IoT vận hành bền vững và linh hoạt trong suốt vòng đời thiết bị.

## Slide 9: Quản lý thiết bị
Thách thức trong quản lý thiết bị IoT:
  Dữ liệu phân tán
  Kiểm soát truy cập
  Sự gia tăng của thiết bị
  Quy mô và độ phức tạp của hệ sinh thái thiết bị IoT
  Hiệu suất mạng và khả năng tương tác
  Cập nhật firmware và software
Notes: 1. Dữ liệu phân tán (Distributed Data)
Trong hệ thống IoT, dữ liệu được sinh ra liên tục từ hàng nghìn thiết bị đặt ở nhiều vị trí khác nhau.
Điều này khiến việc thu thập, đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trở nên phức tạp.
Ngoài ra, dữ liệu có thể ở nhiều định dạng và giao thức khác nhau, làm tăng chi phí và độ khó khi tích hợp. => Thách thức: đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và truyền an toàn giữa các tầng thiết bị, gateway và cloud.
2. Kiểm soát truy cập (Access Control)
Khi số lượng thiết bị tăng, việc xác định ai hoặc thiết bị nào được quyền truy cập vào hệ thống trở nên quan trọng.
Nếu không có cơ chế xác thực mạnh, hacker có thể xâm nhập và chiếm quyền điều khiển thiết bị.
Quản lý truy cập cần đảm bảo:
  Mỗi thiết bị có ID duy nhất;
  Kết nối được mã hóa và xác thực hai chiều (mutual authentication). => Thách thức: cân bằng giữa tính bảo mật và hiệu năng xử lý, đặc biệt trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế.
3. Sự gia tăng của thiết bị (Device Proliferation)
Hệ sinh thái IoT đang mở rộng cực nhanh — từ vài chục đến hàng triệu thiết bị trong cùng một mạng.
Khi số lượng tăng, gánh nặng quản lý, bảo trì và cập nhật cũng tăng theo.
Cần có cơ chế tự động phát hiện, cấu hình và đăng ký thiết bị mới (auto-provisioning). => Thách thức: duy trì hiệu suất ổn định khi mạng phát triển mà không làm quá tải hệ thống quản lý trung tâm.
4. Quy mô và độ phức tạp của hệ sinh thái thiết bị IoT
Mỗi thiết bị có chức năng, giao thức và thông số khác nhau, khiến việc tương tác và đồng bộ khó khăn.
Trong các hệ thống đa nền tảng (multi-vendor), thiếu tiêu chuẩn chung làm giảm khả năng tương thích. => Thách thức: thiết kế hệ thống quản lý có thể mở rộng linh hoạt, hỗ trợ nhiều loại thiết bị, nhưng vẫn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng tương tác.
5. Hiệu suất mạng và khả năng tương tác (Network Performance & Interoperability)
Thiết bị IoT thường sử dụng mạng không dây (Wi-Fi, ZigBee, LoRa, LTE, BLE...), có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu, mất kết nối hoặc độ trễ.
Ngoài ra, nhiều giao thức khác nhau (HTTP, MQTT, CoAP, AMQP...) làm phức tạp việc tích hợp và truyền dữ liệu. => Thách thức: tối ưu hiệu suất truyền thông, đảm bảo kết nối ổn định và giao tiếp mượt mà giữa các tầng IoT (device – gateway – cloud).
6. Cập nhật firmware và software (Firmware & Software Updates)
Việc cập nhật phần mềm trên thiết bị phân tán toàn cầu là một vấn đề khó:
  Phải đảm bảo tính an toàn trong quá trình tải và cài đặt.
  Phải tránh gây gián đoạn hoạt động hệ thống.
Nếu không cập nhật kịp thời, thiết bị có thể:
  Gặp lỗ hổng bảo mật;
  Không tương thích với hệ thống mới. => Thách thức: phát triển cơ chế cập nhật từ xa (Over-the-Air) an toàn, ổn định và có khả năng phục hồi khi lỗi xảy ra.
Tổng kết
Quản lý thiết bị IoT đối mặt với thách thức kép:
Một mặt phải đảm bảo bảo mật, hiệu năng và tính tin cậy,
Mặt khác phải duy trì khả năng mở rộng và tương thích khi số lượng thiết bị và lượng dữ liệu tăng nhanh.
=> Giải pháp hiệu quả thường bao gồm:
Hạ tầng quản lý tập trung (IoT Device Management Platform),
Cơ chế xác thực và mã hóa mạnh,
Hệ thống giám sát thông minh và cập nhật tự động, nhằm đảm bảo hệ sinh thái IoT hoạt động an toàn – ổn định – linh hoạt.

## Slide 10: Quản lý thiết bị
Best Practices (Thực hành tốt nhất) cho Quản lý Thiết bị IoT:
[*]https://www.kaaiot.com/blog/understanding-iot-device-management
Notes: giải thích chi tiết cho hình “Best Practices (Thực hành tốt nhất) cho Quản lý Thiết bị IoT” — giúp sinh viên hiểu rõ cách áp dụng các nguyên tắc này trong triển khai và vận hành hệ thống IoT thực tế:
1. Implement device monitoring & control mechanisms (Triển khai cơ chế giám sát và điều khiển thiết bị)
- Remote monitoring tools (Công cụ giám sát từ xa)
Cho phép theo dõi trạng thái thiết bị IoT theo thời gian thực từ trung tâm điều khiển.
Giúp phát hiện nhanh sự cố (mất kết nối, pin yếu, lỗi cảm biến).
Ví dụ: dashboard hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, hoặc tín hiệu mạng của từng thiết bị.
- Alert systems (Hệ thống cảnh báo)
Tự động gửi thông báo khi thiết bị gặp vấn đề.
Có thể tích hợp email, SMS, hoặc ứng dụng di động.
Giúp kỹ sư phản ứng nhanh khi có sự cố phát sinh.
- Control mechanisms (Cơ chế điều khiển)
Cho phép điều khiển hoặc cập nhật thiết bị từ xa (ví dụ: khởi động lại, thay đổi cấu hình, cập nhật firmware).
Giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt khi thiết bị đặt ở vị trí xa hoặc khó tiếp cận.
2. Maintain security throughout the device lifecycle (Duy trì bảo mật trong suốt vòng đời thiết bị)
- Authentication & access control (Xác thực và kiểm soát truy cập)
Mỗi thiết bị phải có danh tính (ID) duy nhất và được xác thực khi truy cập hệ thống.
Phân quyền rõ ràng giữa người dùng, thiết bị, và dịch vụ cloud để ngăn truy cập trái phép.
- Encryption & data protection (Mã hóa và bảo vệ dữ liệu)
Mọi dữ liệu truyền đi phải được mã hóa (TLS/SSL) để ngăn chặn đánh cắp thông tin.
Bảo mật dữ liệu trong quá trình lưu trữ (data at rest) và khi truyền tải (data in transit).
- Regular security updates (Cập nhật bảo mật thường xuyên)
Cập nhật firmware và phần mềm để vá các lỗ hổng bảo mật mới phát hiện.
Đảm bảo thiết bị luôn hoạt động an toàn trong môi trường IoT đang thay đổi liên tục.
3. Establish effective asset tracking & management (Thiết lập quản lý và theo dõi tài sản hiệu quả)
- Device inventory & identification (Danh mục và nhận dạng thiết bị)
Lưu trữ thông tin chi tiết về từng thiết bị: ID, model, phiên bản firmware, vị trí, trạng thái.
Giúp quản trị viên nhanh chóng xác định, định vị và giám sát toàn bộ hệ thống.
- Asset tracking systems (Hệ thống theo dõi tài sản)
Sử dụng GPS, RFID hoặc mạng IoT (NB-IoT, LoRa) để theo dõi vị trí thiết bị vật lý trong thời gian thực.
Giảm thất thoát, hỗ trợ bảo trì, và quản lý tài sản hiệu quả hơn.
- Lifecycle management (Quản lý vòng đời thiết bị)
Bao gồm toàn bộ quy trình: đăng ký – giám sát – cập nhật – ngừng hoạt động.
Đảm bảo mỗi thiết bị được quản lý xuyên suốt từ lúc triển khai đến khi loại bỏ.
Tổng kết
Ba nhóm thực hành tốt nhất giúp xây dựng một hệ thống quản lý thiết bị IoT hiệu quả và bền vững:
Giám sát & kiểm soát để đảm bảo tính khả dụng.
Bảo mật toàn diện để giảm rủi ro tấn công.
Quản lý tài sản & vòng đời để duy trì tính ổn định và tối ưu chi phí vận hành.
=> Đây là các nguyên tắc chuẩn quốc tế, được khuyến nghị bởi các tổ chức như ISO/IEC 30141, NIST, và KaaIoT, giúp đảm bảo IoT được vận hành an toàn – ổn định – linh hoạt.

## Slide 11: Quản lý thiết bị
Thực hành tốt nhất (Best practice) cho Quản lý Thiết bị IoT:
  Triển khai các cơ chế giám sát và kiểm soát thiết bị:
    Công cụ giám sát từ xa.
    Hệ thống cảnh báo.
    Cơ chế kiểm soát.
  Duy trì bảo mật trong suốt vòng đời của thiết bị:
    Xác thực và kiểm soát truy cập
    Mã hóa và bảo vệ dữ liệu.
    Cập nhật bảo mật thường xuyên.
  Thiết lập hệ thống theo dõi và quản lý tài sản hiệu quả:
    Kiểm kê và nhận dạng thiết bị.
    Hệ thống theo dõi tài sản.
    Quản lý vòng đời.

## Slide 12: Quản lý thiết bị
Các Thành Phần của Quản Lý Thiết Bị IoT:
  Cảm biến và bộ điều khiển - thiết bị
  Cloud
  Kết nối
  Phân tích dữ liệu
  Giao diện người dùng

## Slide 13: 2. An toàn thông tin trong IoT
Internet of Things (IoT) kết nối hàng tỷ thiết bị, cảm biến, hệ thống điều khiển… tạo nên mạng lưới thông minh.
Tuy nhiên, mở rộng kết nối đồng nghĩa mở rộng rủi ro — mỗi thiết bị IoT có thể trở thành điểm yếu bảo mật.
Đồng thời, đạo đức nghề nghiệp trong phát triển và vận hành IoT là yếu tố cốt lõi để duy trì niềm tin, an toàn và quyền riêng tư của người dùng.
Notes: 1. IoT – Mạng lưới kết nối thông minh
Internet of Things (IoT) là mạng lưới khổng lồ kết nối các thiết bị vật lý như cảm biến, máy đo, robot, xe hơi, hệ thống điều khiển,…
Các thiết bị này có khả năng thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu qua Internet, tạo thành một hệ thống thông minh phục vụ cho sản xuất, y tế, thành phố thông minh, nhà thông minh,…
Ví dụ:
Cảm biến nhiệt độ gửi dữ liệu về trung tâm điều khiển để điều chỉnh điều hòa.
Đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe người dùng và gửi dữ liệu lên cloud.
2. Rủi ro an toàn thông tin trong IoT
Việc mở rộng kết nối giữa hàng tỷ thiết bị cũng đồng nghĩa với việc mở rộng bề mặt tấn công (attack surface).
Mỗi thiết bị IoT (như camera, cảm biến, router, đồng hồ thông minh…) có thể trở thành điểm yếu bảo mật, bị tin tặc khai thác để:
  Truy cập trái phép vào mạng nội bộ.
  Đánh cắp dữ liệu người dùng.
  Điều khiển hoặc làm gián đoạn hệ thống.
Ví dụ thực tế:
Các vụ tấn công botnet Mirai (2016) đã lợi dụng hàng triệu camera IP và router IoT để tạo ra tấn công DDoS quy mô toàn cầu.
Những thiết bị không cập nhật firmware hoặc không được mã hóa thường là mục tiêu dễ bị xâm nhập.
3. Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Ngoài khía cạnh kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong việc phát triển và vận hành hệ thống IoT.
Kỹ sư, nhà thiết kế và doanh nghiệp cần tuân thủ:
  Nguyên tắc minh bạch: thông báo rõ ràng cách thu thập và sử dụng dữ liệu.
  Nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư: chỉ thu thập những dữ liệu cần thiết, tránh lạm dụng thông tin cá nhân.
  Trách nhiệm nghề nghiệp: báo cáo và khắc phục sự cố bảo mật trung thực, không che giấu rủi ro.
Mục tiêu là duy trì niềm tin của người dùng, đảm bảo các công nghệ IoT an toàn, nhân văn và bền vững.
Tóm lại
“IoT mang lại tiện ích to lớn — nhưng an toàn thông tin và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng để hệ sinh thái đó phát triển bền vững.” Kỹ sư IoT không chỉ là người thiết kế thiết bị, mà còn là người bảo vệ dữ liệu và niềm tin số của người dùng trong thế giới kết nối.

## Slide 14: 2. An toàn thông tin trong IoT
Các vấn đề an toàn thông tin trong IoT
Mức thiết bị (Device Layer)
  Nguy cơ: firmware lỗi thời, mật khẩu mặc định, không mã hóa dữ liệu.
  Ví dụ: camera IP bị chiếm quyền điều khiển từ xa.
  Giải pháp:
    Cập nhật firmware định kỳ.
    Mã hóa dữ liệu tại nguồn (AES, TLS).
    Cấu hình xác thực mạnh (multi-factor).
Notes: 1. Mức thiết bị (Device Layer) – Tuyến đầu của an toàn IoT
Trong mô hình hệ thống IoT, mức thiết bị (Device Layer) bao gồm các cảm biến, bộ vi điều khiển, camera, thiết bị đo, bộ truyền động (actuators),… Đây là lớp thấp nhất, trực tiếp thu thập dữ liệu và giao tiếp với môi trường vật lý.
Chính vì vậy, nếu thiết bị không an toàn, toàn bộ hệ thống IoT có thể bị tấn công hoặc bị điều khiển sai lệch.
2. Nguy cơ bảo mật phổ biến ở mức thiết bị
a) Firmware lỗi thời (Outdated Firmware)
Firmware là phần mềm chạy trực tiếp trên phần cứng thiết bị IoT.
Nhiều thiết bị không được cập nhật thường xuyên → chứa lỗ hổng bảo mật cũ mà tin tặc có thể khai thác.
b) Mật khẩu mặc định (Default Credentials)
Một số thiết bị khi xuất xưởng dùng mật khẩu mặc định như “admin” hoặc “1234”.
Người dùng không đổi mật khẩu → hacker có thể truy cập dễ dàng bằng cách thử các mật khẩu phổ biến.
c) Không mã hóa dữ liệu (Unencrypted Communication)
Nhiều thiết bị truyền dữ liệu dưới dạng văn bản rõ (plaintext), không có bảo vệ.
Hacker có thể chặn bắt (sniffing) dữ liệu trên mạng, dẫn đến rò rỉ thông tin nhạy cảm.
3. Ví dụ minh họa thực tế
Một ví dụ điển hình là:
Camera IP bị chiếm quyền điều khiển từ xa.
Nếu camera không mã hóa luồng dữ liệu video, hoặc dùng mật khẩu mặc định, hacker có thể:
  Xem video trái phép,
  Điều khiển góc quay, hoặc
  Tham gia vào mạng botnet để tấn công DDoS.
4. Giải pháp an toàn cho thiết bị IoT
Cập nhật firmware định kỳ:
Nhà sản xuất và người dùng cần thường xuyên cập nhật firmware để:
  Vá các lỗ hổng bảo mật.
  Nâng cao hiệu năng và tương thích với các giao thức mới.
Mã hóa dữ liệu tại nguồn (AES, TLS):
Sử dụng thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) để bảo vệ dữ liệu lưu trữ.
Sử dụng TLS (Transport Layer Security) để bảo mật kết nối khi truyền dữ liệu lên server hoặc cloud. → Đảm bảo dữ liệu không bị đọc hoặc sửa đổi trên đường truyền.
Cấu hình xác thực mạnh (Multi-factor Authentication – MFA):
Yêu cầu nhiều yếu tố xác minh (ví dụ: mật khẩu + mã OTP).
Giúp ngăn chặn truy cập trái phép, đặc biệt khi mật khẩu bị lộ.

## Slide 15: 2. An toàn thông tin trong IoT
Các vấn đề an toàn thông tin trong IoT
Mức mạng (Network Layer)
  Nguy cơ: tấn công Man-in-the-Middle, giả mạo gói tin, nghe lén dữ liệu MQTT/HTTP.
  Giải pháp:
    Dùng giao thức an toàn (MQTTS, HTTPS).
    Thiết lập VPN hoặc tường lửa IoT Gateway.
    Giám sát lưu lượng bất thường (Intrusion Detection).
Notes: 1. Mức mạng (Network Layer) là gì?
Mức mạng trong hệ thống IoT chịu trách nhiệm cho truyền thông giữa các thiết bị (IoT Devices), Gateway, và Cloud. Tại lớp này, dữ liệu được gửi qua các giao thức như HTTP, MQTT, CoAP, hoặc TCP/IP.
Chính vì dữ liệu được truyền đi qua mạng, nên mức mạng là mục tiêu tấn công phổ biến nhất trong IoT, đặc biệt khi kết nối không được mã hóa hoặc xác thực đúng cách.
2. Các nguy cơ bảo mật thường gặp
a) Tấn công Man-in-the-Middle (MITM)
Kẻ tấn công chen vào giữa luồng giao tiếp giữa thiết bị và máy chủ.
Chúng có thể:
  Nghe lén dữ liệu đang được truyền,
  Giả mạo thông điệp, hoặc
  Sửa đổi nội dung trước khi đến đích.
Ví dụ: Hacker chặn gói MQTT để thay đổi lệnh điều khiển thiết bị (bật/tắt đèn, mở khóa cửa...).
b) Giả mạo gói tin (Packet Spoofing)
Kẻ tấn công tạo ra các gói tin “giả” để lừa thiết bị hoặc server rằng chúng đến từ nguồn hợp lệ.
Điều này có thể gây rối loạn hệ thống, khiến thiết bị phản hồi sai lệnh hoặc tắt đột ngột.
c) Nghe lén dữ liệu (Eavesdropping)
Khi dữ liệu không được mã hóa, hacker có thể dùng công cụ như Wireshark để thu thập thông tin MQTT hoặc HTTP, bao gồm:
  Dữ liệu cảm biến,
  Thông tin đăng nhập,
  Lệnh điều khiển.
3. Giải pháp bảo mật cho mức mạng
a) Dùng giao thức an toàn (MQTTS, HTTPS)
MQTTS (MQTT over SSL/TLS) và HTTPS đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa khi truyền.
TLS (Transport Layer Security) giúp:
  Ngăn nghe lén (confidentiality),
  Phát hiện thay đổi dữ liệu (integrity),
  Xác minh danh tính máy chủ (authentication).
Đây là giải pháp bắt buộc trong mọi hệ thống IoT hiện đại.
b) Thiết lập VPN hoặc tường lửa cho IoT Gateway
VPN (Virtual Private Network) giúp tạo kênh truyền bảo mật riêng biệt giữa thiết bị và server.
Firewall (tường lửa) tại gateway lọc các kết nối đáng ngờ, ngăn chặn truy cập trái phép.
Gateway cũng nên áp dụng Access Control Lists (ACLs) để giới hạn thiết bị được phép truy cập.
3) Giám sát lưu lượng bất thường (Intrusion Detection System – IDS)
Hệ thống IDS giúp:
  Phát hiện hành vi bất thường (ví dụ: tăng đột biến lưu lượng, gói tin lạ).
  Cảnh báo quản trị viên về khả năng có tấn công DDoS hoặc xâm nhập.
Các công cụ phổ biến: Snort, Suricata, Zeek (Bro IDS).

## Slide 16: 2. An toàn thông tin trong IoT
Các vấn đề an toàn thông tin trong IoT
Mức ứng dụng & dữ liệu (Application Layer)
  Nguy cơ: rò rỉ dữ liệu cá nhân, khai thác dữ liệu vượt quyền, thiếu kiểm soát truy cập.
  Giải pháp:
    Ẩn danh hóa (anonymization) dữ liệu người dùng.
    Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò (RBAC).
    Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên cloud bảo mật cao.
Notes: 1. Mức ứng dụng & dữ liệu (Application Layer) là gì?
Đây là lớp cao nhất trong kiến trúc IoT, nơi dữ liệu được:
Xử lý, hiển thị cho người dùng,
Tích hợp với các dịch vụ khác (AI, phân tích dữ liệu, dashboard, v.v.),
Và lưu trữ trên máy chủ hoặc nền tảng cloud.
Mức này cũng bao gồm các ứng dụng điều khiển (app/web) mà người dùng tương tác trực tiếp. => Vì vậy, đây là lớp chứa nhiều thông tin nhạy cảm nhất — đặc biệt là dữ liệu cá nhân.
2. Các nguy cơ bảo mật phổ biến
a) Rò rỉ dữ liệu cá nhân (Data Leakage)
Dữ liệu người dùng như vị trí, hành vi, hình ảnh, thông tin sức khỏe... có thể bị rò rỉ do lỗi ứng dụng, cấu hình sai hoặc tấn công mạng.
Ví dụ: hệ thống IoT y tế để lộ dữ liệu bệnh nhân, hoặc camera lưu trữ hình ảnh không mã hóa trên cloud.
b) Khai thác dữ liệu vượt quyền (Unauthorized Access)
Khi ứng dụng hoặc API không kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ, hacker có thể:
  Xem dữ liệu của người dùng khác,
  Hoặc gửi yêu cầu giả mạo đến server (API abuse).
c) Thiếu kiểm soát truy cập (Access Control Failure)
Một lỗi phổ biến là mọi người dùng đều có quyền truy cập dữ liệu giống nhau, hoặc không giới hạn hành động (xem, xóa, thay đổi).
Điều này dẫn đến rủi ro mất dữ liệu hoặc thao túng dữ liệu sai mục đích.
3. Giải pháp bảo mật cho mức ứng dụng & dữ liệu
a) Ẩn danh hóa dữ liệu người dùng (Anonymization)
Loại bỏ hoặc thay thế các thông tin định danh cá nhân (như tên, số điện thoại, ID, tọa độ).
Dữ liệu vẫn hữu ích cho phân tích, nhưng không thể truy ngược đến cá nhân cụ thể.
Kỹ thuật phổ biến: pseudonymization, differential privacy.
=> Ứng dụng: Trong hệ thống IoT y tế, thay vì lưu “Nguyễn Văn A – 65 tuổi”, hệ thống lưu “Bệnh nhân #1023 – nhóm tuổi 60–70”.
b) Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC)
Mỗi người dùng (admin, kỹ sư, người dùng cuối, v.v.) chỉ có thể truy cập các tài nguyên được phân quyền.
Giúp ngăn:
  Nhân viên kỹ thuật xem dữ liệu cá nhân,
  Người dùng thường can thiệp vào cấu hình hệ thống.
Có thể kết hợp với xác thực đa yếu tố (MFA) để tăng bảo mật.
c) Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên cloud bảo mật cao
Dữ liệu nên được lưu trữ trên hạ tầng đạt chuẩn bảo mật quốc tế (ISO 27001, GDPR, HIPAA,…).
Các cloud như AWS IoT Core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT hỗ trợ:
  Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải,
  Quản lý khóa mã hóa (Key Management Service),
  Giám sát truy cập và nhật ký hoạt động (Audit Logs).

## Slide 17: 2. An toàn thông tin trong IoT
Các vấn đề an toàn thông tin trong IoT
Các kiểu tấn công phổ biến trong IoT
  Botnet
    Cập nhật firmware, xác thực mạnh
  Spoofing
    Chứng thực số
  Sniffing
    Sử dụng TLS/SSL
  Side-channel attack
    Che chắn vật lý, nhiễu ngẫu nhiên
Notes: Các kiểu tấn công phổ biến và biện pháp phòng chống
(1) Botnet Attack
Khái niệm: Botnet là mạng lưới gồm hàng ngàn thiết bị IoT (như camera, router, cảm biến...) bị hacker chiếm quyền điều khiển thông qua malware.
Các thiết bị này sau đó bị lợi dụng để:
  Tấn công DDoS (Distributed Denial of Service) vào website hoặc dịch vụ.
  Phát tán virus, spam, hoặc thu thập dữ liệu người dùng.
Ví dụ nổi tiếng: Cuộc tấn công Mirai Botnet (2016) đã làm sập nhiều dịch vụ Internet lớn như Twitter, Netflix, Reddit bằng cách dùng hàng trăm ngàn camera IoT bị nhiễm mã độc.
Giải pháp:
Cập nhật firmware định kỳ: vá các lỗ hổng bảo mật đã biết.
Xác thực mạnh (Strong Authentication): sử dụng mật khẩu phức tạp, không để mặc định.
(2) Spoofing Attack (Giả mạo danh tính)
Khái niệm: Hacker giả mạo danh tính thiết bị hoặc server để đánh lừa hệ thống IoT.
Hậu quả:
  Dữ liệu bị gửi đến kẻ tấn công thay vì đến máy chủ thật.
  Hacker có thể ra lệnh sai cho thiết bị (ví dụ: tắt cảm biến an toàn, mở khóa cửa...).
Giải pháp:
Sử dụng chứng thực số (Digital Certificates): đảm bảo thiết bị và máy chủ đều được xác minh danh tính qua PKI (Public Key Infrastructure).
Mã hóa kết nối (TLS/SSL) để ngăn kẻ tấn công can thiệp vào quá trình xác thực.
(3) Sniffing Attack (Nghe lén dữ liệu)
Khái niệm: Hacker sử dụng công cụ (như Wireshark, tcpdump) để chặn bắt và đọc gói tin truyền qua mạng không mã hóa.
Có thể thu thập:
  Dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, vị trí, hình ảnh),
  Thông tin đăng nhập, hoặc
  Mã lệnh điều khiển thiết bị.
Giải pháp:
Sử dụng giao thức bảo mật TLS/SSL để mã hóa toàn bộ dữ liệu khi truyền.
Triển khai VPN hoặc Private Network cho các thiết bị IoT.
(4) Side-Channel Attack (Tấn công kênh bên)
Khái niệm: Không tấn công vào phần mềm hay giao thức, mà khai thác thông tin vật lý như:
  Mức tiêu thụ điện năng,
  Nhiệt độ, hoặc
  Tín hiệu điện từ của thiết bị để suy ra khóa mã hóa hoặc dữ liệu.
Ví dụ: Một hacker có thể phân tích dao động điện năng khi thiết bị đang mã hóa dữ liệu để đoán ra khóa AES.
Giải pháp:
Che chắn vật lý (Physical Shielding): ngăn rò rỉ tín hiệu điện từ.
Tạo nhiễu ngẫu nhiên (Random Noise): làm sai lệch dữ liệu vật lý mà hacker thu thập.
Kết Luận: An toàn thông tin trong IoT không chỉ dừng ở phần mềm hay mạng, mà bao phủ toàn bộ vòng đời thiết bị — từ phần cứng, firmware, đến dữ liệu truyền tải. Để bảo vệ hệ thống, kỹ sư IoT cần:
- Kết hợp nhiều lớp bảo vệ (multi-layer security),
- Cập nhật định kỳ,
- Và thực hành “Security by Design” ngay từ giai đoạn phát triển.

## Slide 18: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Tầm quan trọng của quyền riêng tư trong IoT
Thiết bị IoT thường thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
  Vị trí địa lý (GPS, thiết bị đeo tay).
  Hành vi sinh hoạt (thiết bị gia đình thông minh, camera, micro).
  Sức khỏe và sinh lý (đồng hồ đo nhịp tim, cảm biến y tế, thiết bị đeo theo dõi giấc ngủ).
Những dữ liệu này nếu bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích có thể:
  Xâm phạm đời tư người dùng.
  Dẫn đến lừa đảo, tống tiền, hoặc phân biệt đối xử.
  Gây thiệt hại danh tiếng và pháp lý cho doanh nghiệp phát triển IoT.
Notes: 1. Quyền riêng tư trong IoT là gì?
Trong hệ sinh thái Internet of Things (IoT), hàng tỷ thiết bị (cảm biến, camera, đồng hồ thông minh, thiết bị y tế, xe thông minh, v.v.) liên tục thu thập và truyền dữ liệu cá nhân của người dùng. Những dữ liệu này phản ánh rất rõ ràng cuộc sống, hành vi, thói quen và tình trạng sức khỏe của con người.
Vì vậy, bảo vệ quyền riêng tư (privacy protection) là một trong những vấn đề trọng tâm trong phát triển và vận hành hệ thống IoT hiện nay.
2. Các loại dữ liệu cá nhân mà thiết bị IoT thường thu thập
a. Vị trí địa lý (Geolocation data)
Các thiết bị có GPS hoặc kết nối mạng như điện thoại, thiết bị đeo tay, xe hơi, drone... đều theo dõi vị trí thời gian thực của người dùng.
Dữ liệu này có thể tiết lộ:
  Lộ trình di chuyển hàng ngày,
  Nơi ở, nơi làm việc,
  Thói quen sinh hoạt (ví dụ: giờ đi làm, địa điểm thường lui tới).
b. Hành vi sinh hoạt
Các thiết bị gia đình thông minh (smart home) như camera, loa thông minh, cảm biến chuyển động, hoặc điều hòa kết nối mạng có thể ghi lại:
  Thời gian người dùng ở nhà,
  Mức độ sử dụng điện, ánh sáng, nhiệt độ,
  Thậm chí âm thanh, hình ảnh, hoặc giọng nói trong nhà.
Dữ liệu này, nếu bị khai thác, có thể xâm phạm sâu sắc vào đời sống riêng tư.
c. Sức khỏe và sinh lý
Các thiết bị y tế IoT như đồng hồ đo nhịp tim, cảm biến huyết áp, máy theo dõi giấc ngủ... thu thập dữ liệu sinh học chi tiết: nhịp tim, huyết áp, thời lượng ngủ, stress, v.v.
Đây là loại dữ liệu nhạy cảm nhất, vì có thể bị dùng để phân biệt đối xử trong bảo hiểm, tuyển dụng, hoặc marketing y tế.
3. Rủi ro khi dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích
a. Xâm phạm đời tư người dùng
Hacker hoặc bên thứ ba có thể truy cập vào hình ảnh, vị trí hoặc thói quen của người dùng mà không có sự cho phép.
Ví dụ: rò rỉ hình ảnh từ camera IP, ghi âm từ loa thông minh.
b. Lừa đảo, tống tiền, hoặc phân biệt đối xử
Dữ liệu vị trí hoặc hành vi có thể bị dùng cho mục đích xấu, như:
  Theo dõi, tống tiền người dùng,
  Lợi dụng thông tin sức khỏe để bán thuốc hoặc dịch vụ không cần thiết,
  Phân biệt đối xử trong tuyển dụng hoặc bảo hiểm.
c. Thiệt hại danh tiếng và pháp lý cho doanh nghiệp IoT
Khi rò rỉ dữ liệu người dùng, doanh nghiệp có thể bị:
  Mất niềm tin khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu,
  Xử phạt theo quy định pháp lý, ví dụ:
    GDPR (Châu Âu): phạt tới 4% doanh thu toàn cầu,
    Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Việt Nam): yêu cầu doanh nghiệp thông báo và bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng.
4. Kết luận
Quyền riêng tư là nền tảng của niềm tin trong IoT. Nếu người dùng không tin rằng dữ liệu của họ được bảo vệ, họ sẽ ngần ngại sử dụng thiết bị IoT.
Do đó, kỹ sư và nhà phát triển IoT cần:
Thiết kế hệ thống “Privacy by Design”,
Giới hạn việc thu thập dữ liệu,
Minh bạch về mục đích sử dụng,
Và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

## Slide 19: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
GDPR (General Data Protection Regulation – EU)
  Là chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn diện của Liên minh Châu Âu (EU).
  Yêu cầu các tổ chức IoT:
    Xin sự đồng ý rõ ràng (explicit consent) trước khi thu thập dữ liệu.
    Cho phép người dùng quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu.
    Báo cáo sự cố rò rỉ dữ liệu trong 72 giờ.
  Phạt rất nặng: có thể lên đến 4% doanh thu toàn cầu hoặc 20 triệu EUR (tùy mức cao hơn).
Notes: 1. Giới thiệu về GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) là quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Liên minh Châu Âu (EU), có hiệu lực từ ngày 25/5/2018. Đây là bộ luật toàn diện nhất thế giới về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng đến mọi tổ chức, doanh nghiệp xử lý dữ liệu công dân EU, dù công ty đó đặt ở châu Âu hay ở quốc gia khác.
Trong lĩnh vực IoT, nơi các thiết bị liên tục thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu người dùng, GDPR đóng vai trò nền tảng pháp lý quan trọng để đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu được thực hiện minh bạch, có sự đồng ý và an toàn.
2. Mục tiêu của GDPR trong bối cảnh IoT
Bảo vệ quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng IoT.
Ép buộc các tổ chức IoT phải thiết kế hệ thống theo hướng “Privacy by Design” – tức là tích hợp cơ chế bảo mật và riêng tư ngay từ giai đoạn thiết kế sản phẩm, thay vì vá lỗi sau này.
Giảm rủi ro rò rỉ, khai thác trái phép, hoặc mua bán dữ liệu cá nhân giữa các bên thứ ba.
3. Các yêu cầu chính đối với tổ chức IoT theo GDPR
(a) Xin sự đồng ý rõ ràng (Explicit Consent)
Trước khi thu thập dữ liệu cá nhân (ví dụ: vị trí, giọng nói, dữ liệu sức khỏe), hệ thống phải hiển thị thông báo rõ ràng và dễ hiểu, yêu cầu người dùng đồng ý một cách tự nguyện.
Không được dùng “mặc định đồng ý” hoặc “ẩn điều khoản trong hợp đồng”.
Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.
Ví dụ: Ứng dụng theo dõi sức khỏe trên smartwatch phải hiển thị tùy chọn “Tôi đồng ý chia sẻ dữ liệu nhịp tim của mình để phân tích sức khỏe” — thay vì thu thập ngầm.
(b) Quyền của người dùng (Data Subject Rights)
Người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm quyền:
Truy cập (Access): xem dữ liệu mà hệ thống đang lưu.
Chỉnh sửa (Rectify): cập nhật thông tin sai.
Xóa (Erase / Right to be Forgotten): yêu cầu xóa hoàn toàn dữ liệu khi không còn cần thiết.
Hạn chế xử lý (Restrict Processing): tạm dừng việc xử lý dữ liệu.
Di chuyển dữ liệu (Data Portability): xuất dữ liệu sang nền tảng khác.
Ví dụ: Người dùng có thể yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu từ thiết bị IoT khi ngừng sử dụng dịch vụ.
(c) Báo cáo sự cố rò rỉ dữ liệu (Data Breach Notification)
Khi xảy ra rò rỉ dữ liệu cá nhân, tổ chức phải báo cáo cho cơ quan quản lý trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện.
Đồng thời, phải thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng, trừ khi dữ liệu đã được mã hóa và an toàn.
Mục tiêu: đảm bảo minh bạch, giúp người dùng kịp thời phản ứng (như thay đổi mật khẩu, tạm khóa tài khoản).
4. Mức xử phạt cực kỳ nghiêm khắc
Vi phạm GDPR có thể bị phạt:
  Lên tới 4% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp, hoặc
  20 triệu euro — tùy mức nào cao hơn.
Ngoài tiền phạt, còn có thể bị mất uy tín, bị cấm xử lý dữ liệu tại EU, hoặc mất khách hàng quốc tế.
Ví dụ:
British Airways bị phạt 204 triệu EUR (2019) do rò rỉ dữ liệu hơn 500.000 khách hàng.
Google và Meta cũng từng bị phạt hàng chục triệu euro do vi phạm quy định về đồng ý người dùng.
5. Ý nghĩa của GDPR đối với hệ thống IoT
Định hướng các công ty IoT tuân thủ quy trình bảo mật ngay từ thiết kế sản phẩm.
Nâng cao niềm tin người dùng đối với thiết bị thông minh.
Tạo chuẩn mực toàn cầu cho các quốc gia khác (như Việt Nam với Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

## Slide 20: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act – Mỹ)
  Áp dụng cho hệ thống y tế điện tử và thiết bị IoT trong chăm sóc sức khỏe.
  Yêu cầu:
    Bảo mật dữ liệu bệnh nhân (Patient Health Information – PHI).
    Giới hạn quyền truy cập chỉ cho nhân viên được ủy quyền.
    Mã hóa dữ liệu truyền và lưu trữ.
Notes: 1. Giới thiệu về HIPAA
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) là đạo luật bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân (PHI – Patient Health Information) của người dân Hoa Kỳ, được ban hành năm 1996. Mục tiêu của HIPAA là đảm bảo rằng mọi dữ liệu y tế điện tử đều được bảo mật, lưu trữ và truyền tải an toàn, đồng thời giới hạn quyền truy cập chỉ cho những người có thẩm quyền.
Trong bối cảnh IoT y tế (Medical IoT – Internet of Medical Things), HIPAA đặc biệt quan trọng vì các thiết bị như:
đồng hồ thông minh (smartwatch),
cảm biến đo tim mạch,
máy theo dõi bệnh nhân từ xa,
thiết bị y tế đeo người (wearables) đều thu thập và truyền dữ liệu sức khỏe cá nhân liên tục.
2. Phạm vi áp dụng
HIPAA áp dụng cho mọi tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xử lý dữ liệu y tế, bao gồm:
Các cơ sở chăm sóc sức khỏe: bệnh viện, phòng khám, bác sĩ.
Các công ty bảo hiểm y tế.
Các đối tác công nghệ y tế, đặc biệt là nhà phát triển thiết bị IoT hoặc phần mềm y tế có lưu trữ hoặc xử lý thông tin bệnh nhân.
Nói cách khác, nếu một thiết bị IoT thu thập dữ liệu sức khỏe của người dùng tại Mỹ (ví dụ: nhịp tim, huyết áp, đường huyết...), thì phải tuân thủ HIPAA.
3. Các yêu cầu chính trong HIPAA
(a) Bảo mật dữ liệu bệnh nhân (Patient Health Information – PHI)
PHI bao gồm mọi thông tin giúp xác định danh tính và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, như: tên, địa chỉ, ngày sinh, mã số bệnh án, kết quả xét nghiệm, hình ảnh y học, v.v.
Các thiết bị IoT y tế cần:
  Mã hóa dữ liệu trước khi gửi lên máy chủ.
  Lưu trữ an toàn trên cloud hoặc trong hệ thống nội bộ tuân thủ chuẩn HIPAA.
  Bảo đảm chỉ người có quyền hợp pháp mới có thể truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu.
Ví dụ: Dữ liệu nhịp tim của bệnh nhân được đo bằng thiết bị đeo tay phải được mã hóa (AES, TLS) trước khi truyền về bệnh viện.
(b) Giới hạn quyền truy cập (Access Control)
Chỉ nhân viên hoặc bác sĩ được ủy quyền mới có quyền xem, chỉnh sửa hoặc tải dữ liệu y tế.
Mỗi người dùng được cấp tài khoản định danh riêng, có phân quyền cụ thể (role-based access).
Cần lưu nhật ký (log) truy cập để theo dõi mọi hành động liên quan đến dữ liệu bệnh nhân.
Ví dụ: Một y tá có thể xem dữ liệu theo dõi của bệnh nhân mình phụ trách, nhưng không thể truy cập hồ sơ của các bệnh nhân khác.
(c) Mã hóa dữ liệu truyền và lưu trữ (Encryption and Security)
Dữ liệu y tế khi truyền qua Internet hoặc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải được mã hóa bằng các chuẩn mạnh như AES (Advanced Encryption Standard) hoặc TLS (Transport Layer Security).
Hệ thống cần có cơ chế phát hiện truy cập bất hợp pháp, sao lưu dữ liệu định kỳ, và phục hồi dữ liệu an toàn khi xảy ra sự cố.
Ví dụ: Thiết bị cảm biến nhịp tim gửi dữ liệu qua giao thức HTTPS thay vì HTTP để đảm bảo bảo mật kênh truyền.
4. Hậu quả khi vi phạm HIPAA
Tổ chức hoặc doanh nghiệp vi phạm HIPAA có thể bị:
Phạt tiền từ 100 đến 50.000 USD cho mỗi vi phạm, tùy mức độ nghiêm trọng.
Trong trường hợp cố ý rò rỉ dữ liệu bệnh nhân, mức phạt có thể lên đến 1,5 triệu USD mỗi năm hoặc truy tố hình sự.
Ngoài ra, uy tín và niềm tin của bệnh nhân đối với tổ chức cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
5. Kết luận
HIPAA không chỉ là một khung pháp lý, mà còn là chuẩn đạo đức trong phát triển IoT y tế. Nó buộc các kỹ sư, nhà sản xuất thiết bị và doanh nghiệp:
- Đặt người bệnh ở trung tâm,
- Thiết kế hệ thống bảo mật ngay từ đầu (“Security by Design”),
- Và đảm bảo mọi dữ liệu sức khỏe được bảo vệ tuyệt đối, từ cảm biến trên người bệnh đến hệ thống cloud quản lý trung tâm.

## Slide 21: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Thông tin cơ bản:
    Ban hành: ngày 17 / 04 / 2023.
    Chính thức có hiệu lực: ngày 01 / 07 / 2023.
    Là nghị định chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN).
    Áp dụng với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

## Slide 22: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Phạm vi & đối tượng áp dụng:
    “Dữ liệu cá nhân” được định nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự, liên quan tới một con người cụ thể hoặc có khả năng xác định được một con người cụ thể.
    Đối tượng chịu nghĩa vụ:
      Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân (data controller) – tổ chức hoặc cá nhân quyết định mục đích, phương thức xử lý.
      Bên xử lý dữ liệu cá nhân (data processor) – tổ chức hoặc cá nhân xử lý dữ liệu thay cho bên kiểm soát.
      Bên thứ ba có liên quan.

## Slide 23: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Một số quyền cơ bản được quy định trong Nghị định:
    Quyền được biết về việc dữ liệu cá nhân của mình được xử lý.
    Quyền đồng ý trước khi dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc xử lý.
    Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của mình.
    Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền phản đối việc xử lý.
    Quyền rút lại sự đồng ý, quyền khiếu nại, tố cáo và quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

## Slide 24: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Nghĩa vụ của các bên xử lý dữ liệu cá nhân
    Bên kiểm soát dữ liệu: phải đảm bảo các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu, lưu trữ nhật ký hệ thống, chỉ chọn bên xử lý phù hợp.
    Bên xử lý dữ liệu: chỉ tiếp nhận dữ liệu sau khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng với bên kiểm soát, xử lý đúng mục đích, có biện pháp bảo vệ và chịu trách nhiệm về thiệt hại nếu có.
    Các tổ chức, cá nhân khác: có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, phối hợp với cơ quan quản lý khi có vi phạm.

## Slide 25: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Biện pháp và tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu
    Nghị định yêu cầu áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
    Đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thêm yêu cầu cụ thể hơn: chỉ xử lý khi có căn cứ pháp lý, phải chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm, thông báo cho chủ thể dữ liệu.
    Tổ chức, cá nhân phải xây dựng Hồ sơ đánh giá tác động việc xử lý dữ liệu cá nhân (DPIA) khi xử lý dữ liệu với mức độ rủi ro cao

## Slide 26: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Hành vi bị nghiêm cấm
    Một số hành vi bị cấm theo Nghị định:
    Xử lý dữ liệu cá nhân trái với quy định pháp luật.
    Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
    Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan có thẩm quyền.
    Lợi dụng bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật.

## Slide 27: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Các khung pháp lý quốc tế liên quan
Nghị định 13/2023/NĐ‑CP
  Liên hệ với IoT và hệ thống xử lý dữ liệu
    Thiết bị IoT thu thập rất nhiều dữ liệu cá nhân (vị trí, sức khỏe, sinh hoạt) → phải tuân thủ Nghị định 13.
    Khi thiết kế hệ thống IoT:
      Phải đảm bảo thu thập có sự đồng ý chủ thể dữ liệu.
      Dữ liệu nhạy cảm phải mã hóa, định danh an toàn.
      Hệ thống xử lý dữ liệu cần có hồ sơ đánh giá tác động, đảm bảo chỉ xử lý đúng mục đích.
      Tổ chức cần xác định vai trò bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu, đảm bảo trách nhiệm rõ ràng.

## Slide 28: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Nguyên tắc khi thiết kế hệ thống IoT an toàn
Privacy by Design
  Tích hợp cơ chế bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống, không phải “vá” sau khi triển khai.
  Các yêu cầu:
    Mã hóa dữ liệu đầu-cuối.
    Giới hạn thu thập dữ liệu ở mức tối thiểu cần thiết.
    Ẩn danh hóa hoặc mã hóa dữ liệu người dùng.
    Cho phép người dùng quản lý và kiểm soát dữ liệu của chính họ.
Notes: 1. Khái niệm “Privacy by Design” là gì?
Privacy by Design (PbD) là một nguyên tắc thiết kế hệ thống trong đó bảo mật và quyền riêng tư của người dùng được tích hợp ngay từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển, thay vì chỉ thêm vào hoặc “vá lỗi” sau khi sản phẩm đã được triển khai.
Nguyên tắc này được đề xuất lần đầu bởi Tiến sĩ Ann Cavoukian (Canada) vào những năm 1990, và sau đó được Liên minh Châu Âu (EU) chính thức công nhận và đưa vào GDPR như một yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với các hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân — đặc biệt là trong IoT, AI, và Cloud Computing.
Trong hệ thống IoT, nơi hàng triệu thiết bị kết nối liên tục thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, việc áp dụng Privacy by Design giúp:
Ngăn chặn rủi ro bảo mật từ sớm.
Giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
Tăng niềm tin của người dùng đối với thiết bị và nền tảng.
2. Tư tưởng cốt lõi của Privacy by Design
“Bảo mật không phải là một tính năng thêm vào, mà là một phần cốt lõi trong thiết kế.”
Điều đó có nghĩa là:
Các kỹ sư phải tích hợp bảo mật và quyền riêng tư ngay từ khâu kiến trúc phần mềm, phần cứng, mạng, và dữ liệu.
Không chờ đến khi có sự cố (như rò rỉ dữ liệu, bị hack) mới thêm lớp bảo vệ.
Mọi quy trình, từ thu thập, xử lý đến chia sẻ dữ liệu đều tuân thủ nguyên tắc “minh bạch – tối thiểu – kiểm soát được.”
3. Các yêu cầu chính trong thiết kế IoT an toàn theo Privacy by Design
(1) Mã hóa dữ liệu đầu-cuối (End-to-End Encryption)
Toàn bộ dữ liệu được mã hóa từ lúc thu thập trên thiết bị (sensors) → truyền qua mạng (gateway) → lưu trữ trên cloud/server.
Đảm bảo bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu, ngay cả khi bị chặn trong quá trình truyền.
Ví dụ: Dữ liệu đo nhịp tim từ đồng hồ thông minh được mã hóa bằng AES hoặc TLS trước khi gửi lên server của nhà cung cấp.
(2) Giới hạn thu thập dữ liệu ở mức tối thiểu cần thiết (Data Minimization)
Chỉ thu thập những thông tin thực sự cần thiết cho mục tiêu hoạt động của thiết bị.
Không lưu hoặc chia sẻ dữ liệu dư thừa (như vị trí, âm thanh, hình ảnh) nếu không liên quan đến chức năng chính.
Ví dụ: Cảm biến đo nhiệt độ trong nông nghiệp chỉ cần thu thập nhiệt độ và độ ẩm, không cần dữ liệu GPS hoặc nhận dạng người dùng.
(3) Ẩn danh hóa hoặc mã hóa dữ liệu người dùng (Anonymization & Pseudonymization)
Loại bỏ hoặc mã hóa các thông tin có thể xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, số điện thoại, ID thiết bị.
Giúp ngăn chặn việc theo dõi cá nhân hoặc tái nhận dạng người dùng trong trường hợp dữ liệu bị lộ.
Ví dụ: Dữ liệu thu thập từ hàng ngàn thiết bị đo nhịp tim sẽ chỉ được lưu với mã định danh “Device_12345” thay vì “Nguyễn Văn A”.
(4) Cho phép người dùng quản lý và kiểm soát dữ liệu của chính họ (User Data Control)
Người dùng phải có khả năng:
  Xem dữ liệu mà thiết bị thu thập.
  Quản lý hoặc xóa dữ liệu khi không còn sử dụng.
  Từ chối hoặc rút lại quyền chia sẻ dữ liệu.
Giao diện người dùng cần minh bạch, cung cấp tùy chọn “Opt-in / Opt-out” rõ ràng.
Ví dụ: Ứng dụng IoT cho phép người dùng tắt tính năng “theo dõi vị trí” bất cứ lúc nào.
4. Tại sao Privacy by Design quan trọng với IoT?
Lý do Giải thích
IoT có quy mô lớn, khó kiểm soát Hàng triệu thiết bị kết nối → dễ bị tấn công nếu không thiết kế an toàn từ đầu.
Dữ liệu IoT thường là dữ liệu cá nhân nhạy cảm Ví dụ: dữ liệu y tế, vị trí, hình ảnh, âm thanh, hành vi sinh hoạt.
Chi phí khắc phục sau sự cố cao hơn nhiều so với phòng ngừa Vá lỗi bảo mật sau khi triển khai có thể gây thiệt hại hàng triệu USD và mất uy tín.
Tuân thủ pháp lý (GDPR, NĐ 13/2023/NĐ-CP) Privacy by Design là yêu cầu bắt buộc trong nhiều quy định quốc tế và Việt Nam.

## Slide 29: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Nguyên tắc khi thiết kế hệ thống IoT an toàn
Data Minimization
  “Thu thập ít – Rủi ro thấp”: chỉ thu thập dữ liệu phục vụ đúng mục đích nghiệp vụ.
  Tránh:
    Lưu dữ liệu lâu hơn cần thiết.
    Gộp dữ liệu từ nhiều nguồn mà không có sự đồng ý.
  Ví dụ:
    Thiết bị IoT theo dõi thời gian ngủ không cần lưu dữ liệu GPS của người dùng.
Notes: 1. Khái niệm “Data Minimization” (Giảm thiểu dữ liệu)
Data Minimization là nguyên tắc quan trọng trong bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Nó có nghĩa là:
“Thu thập ít – Rủi ro thấp” Chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết để phục vụ mục đích nghiệp vụ hoặc kỹ thuật của hệ thống.
Điều này giúp:
Giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân nếu xảy ra tấn công mạng.
Giảm chi phí bảo mật và lưu trữ.
Tuân thủ các quy định pháp lý như GDPR (EU) hay Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Việt Nam).
2. Mục tiêu của nguyên tắc này trong hệ thống IoT
Trong môi trường IoT, mỗi thiết bị đều có khả năng:
Thu thập dữ liệu liên tục (ví dụ: cảm biến, camera, thiết bị đeo tay).
Gửi dữ liệu về máy chủ hoặc nền tảng đám mây (cloud).
Nếu thu thập quá nhiều dữ liệu (như vị trí, giọng nói, hành vi người dùng) mà không thực sự cần thiết, hệ thống sẽ:
Tăng rủi ro xâm phạm quyền riêng tư.
Khó kiểm soát và bảo vệ toàn bộ dữ liệu.
Gây lo ngại cho người dùng và vi phạm quy định pháp lý.
Do đó, Data Minimization đảm bảo rằng:
Hệ thống IoT chỉ thu thập những gì cần cho chức năng của thiết bị, không hơn.
3. Các sai phạm cần tránh
(1) Lưu dữ liệu lâu hơn cần thiết
Việc lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài mà không có lý do hợp pháp làm tăng nguy cơ:
  Bị hacker tấn công hoặc đánh cắp.
  Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Ví dụ: Thiết bị camera IoT chỉ cần lưu video trong 7 ngày gần nhất, không nên lưu cả năm nếu không có mục đích rõ ràng.
(2) Gộp dữ liệu từ nhiều nguồn mà không có sự đồng ý
Kết hợp thông tin từ nhiều thiết bị hoặc hệ thống khác nhau (ví dụ: camera, GPS, cảm biến sức khỏe) có thể tiết lộ hành vi cá nhân nếu không được người dùng cho phép.
Ví dụ: Một công ty không nên tự động ghép dữ liệu từ thiết bị theo dõi giấc ngủ với vị trí GPS từ điện thoại, nếu người dùng chưa đồng ý — vì điều đó có thể tiết lộ thời gian sinh hoạt riêng tư.
4. Ví dụ minh họa
“Thiết bị IoT theo dõi thời gian ngủ không cần lưu dữ liệu GPS của người dùng.”
  - Giải thích: Thiết bị này chỉ cần đo:
  Nhịp tim,
  Cử động cơ thể,
  Thời gian ngủ/ngủ sâu,
  … để phân tích chất lượng giấc ngủ. Dữ liệu vị trí GPS không liên quan trực tiếp đến mục tiêu đó, nên việc thu thập sẽ:
  Tăng rủi ro bảo mật,
  Xâm phạm quyền riêng tư,
  Không mang lại giá trị phân tích bổ sung.
5. Lợi ích của Data Minimization trong thiết kế IoT an toàn
Lợi ích Giải thích
Giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu Ít dữ liệu → phạm vi tấn công nhỏ hơn
Tiết kiệm tài nguyên lưu trữ Giảm tải cho cloud và thiết bị biên
Tăng tính tuân thủ pháp lý Phù hợp với GDPR và Nghị định 13/2023/NĐ-CP
Tăng niềm tin người dùng Người dùng cảm thấy dữ liệu được tôn trọng và bảo vệ
6. Kết luận
“Data Minimization” là nguyên tắc vàng trong thiết kế hệ thống IoT hiện đại.
Thay vì “thu thập càng nhiều càng tốt”, nhà thiết kế nên:
Xác định rõ mục tiêu nghiệp vụ.
Giới hạn dữ liệu ở mức tối thiểu cần thiết.
Thiết kế cơ chế xóa, ẩn danh hoặc mã hóa dữ liệu tự động.
Như vậy, hệ thống IoT vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động, vừa an toàn và tuân thủ pháp lý trong kỷ nguyên kết nối vạn vật.

## Slide 30: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Thách thức thực tế trong bảo vệ quyền riêng tư IoT
Khối lượng dữ liệu khổng lồ → khó quản lý và giám sát toàn diện.
Đa nhà sản xuất → tiêu chuẩn bảo mật không đồng nhất.
Thiết bị giá rẻ thường không có cập nhật bảo mật.
Người dùng ít nhận thức về quyền riêng tư và nguy cơ dữ liệu cá nhân bị khai thác.
Notes: 1. Tổng quan
Trong hệ sinh thái Internet of Things (IoT), hàng tỷ thiết bị thông minh (từ đồng hồ đeo tay, cảm biến nhà thông minh, camera giám sát, đến xe tự lái) liên tục thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, việc bảo vệ an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân trong môi trường phức tạp và phi tập trung này đối mặt với nhiều thách thức thực tế.
Các thách thức này không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật, mà còn từ nhận thức của người dùng và sự thiếu đồng bộ trong tiêu chuẩn an ninh toàn cầu.
2. Khối lượng dữ liệu khổng lồ → Khó quản lý và giám sát toàn diện
Các thiết bị IoT tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data) mỗi ngày:
Cảm biến thu thập liên tục thông tin nhiệt độ, vị trí, hình ảnh, giọng nói, v.v.
Hệ thống lưu trữ phân tán ở nhiều khu vực, trên nhiều nền tảng đám mây khác nhau.
=> Hệ quả:
Rất khó theo dõi toàn bộ luồng dữ liệu — dữ liệu có thể bị rò rỉ, nhân bản, hoặc truyền sai nơi.
Việc xác định trách nhiệm (ai đang nắm, xử lý, chia sẻ dữ liệu) trở nên mơ hồ.
Ví dụ: Một hệ thống camera an ninh thông minh lưu video cả ở máy chủ trong nước và dịch vụ cloud nước ngoài — việc kiểm soát quyền truy cập và giám sát truy vết dữ liệu rất phức tạp.
3. Đa nhà sản xuất → Tiêu chuẩn bảo mật không đồng nhất
Mỗi nhà sản xuất thiết bị IoT có:
Hệ điều hành riêng,
Cách mã hóa và giao thức truyền dữ liệu riêng,
Chính sách cập nhật khác nhau.
=> Hệ quả:
Không có chuẩn bảo mật chung giữa các hãng → khó bảo đảm tính tương thích và an toàn toàn hệ thống.
Một thiết bị yếu kém có thể trở thành “điểm yếu bảo mật” (vulnerability point) khiến cả mạng IoT bị tấn công dây chuyền.
Ví dụ: Trong một ngôi nhà thông minh, nếu bóng đèn Wi-Fi giá rẻ bị hacker chiếm quyền điều khiển, chúng có thể lợi dụng để tấn công router hoặc camera giám sát cùng mạng nội bộ.
4. Thiết bị giá rẻ thường không có cập nhật bảo mật
Các thiết bị IoT giá rẻ (đặc biệt từ các nhà sản xuất nhỏ hoặc vô danh) thường:
Không được vá lỗi bảo mật (firmware update) thường xuyên.
Sử dụng mật khẩu mặc định, hoặc không có mã hóa dữ liệu.
Không có cơ chế xác thực người dùng an toàn.
=> Hệ quả:
Các thiết bị này dễ dàng trở thành “bot” trong mạng Botnet, bị lợi dụng để phát tán mã độc hoặc tấn công DDoS.
Người dùng ít khi nhận ra lỗ hổng vì thiết bị vẫn “hoạt động bình thường”.
Ví dụ: Sự kiện Mirai Botnet (2016) — hàng triệu camera IoT giá rẻ bị tấn công và biến thành công cụ tấn công mạng toàn cầu.
5. Người dùng ít nhận thức về quyền riêng tư và rủi ro dữ liệu cá nhân
Phần lớn người dùng:
Không đọc kỹ điều khoản bảo mật khi sử dụng thiết bị.
Không thay đổi mật khẩu mặc định hoặc không cập nhật firmware.
Không hiểu rõ dữ liệu nào đang bị thu thập và gửi đi.
=> Hệ quả:
Dữ liệu cá nhân (vị trí, thói quen sinh hoạt, thông tin sức khỏe) có thể bị khai thác, rò rỉ hoặc bán cho bên thứ ba mà người dùng không hề hay biết.
Dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, thậm chí bị lừa đảo, giám sát hoặc tống tiền.
Ví dụ: Một ứng dụng đồng hồ thông minh gửi dữ liệu nhịp tim và vị trí người dùng đến máy chủ nước ngoài để “phân tích sức khỏe” nhưng lại dùng dữ liệu này cho quảng cáo hoặc nghiên cứu thương mại mà không xin phép.

## Slide 31: 3. Quyền riêng tư và pháp lý trong IoT
Hướng phát triển và trách nhiệm đạo đức
Các tổ chức IoT cần tuân thủ ba yếu tố:
  Pháp lý: tuân theo luật dữ liệu quốc gia và quốc tế.
  Kỹ thuật: triển khai mã hóa, xác thực, và giám sát an ninh.
  Đạo đức nghề nghiệp: minh bạch, tôn trọng người dùng, không thu thập dữ liệu vượt phạm vi cho phép.
Notes: 1. Tổng quan
Trong thời đại Internet of Things (IoT), hàng tỷ thiết bị thông minh đang thu thập và xử lý dữ liệu của con người trong hầu hết mọi lĩnh vực: từ y tế, giao thông, sản xuất đến đời sống cá nhân. Sự phát triển này mang lại lợi ích to lớn, nhưng đồng thời đặt ra trách nhiệm đạo đức và pháp lý nghiêm ngặt đối với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà phát triển IoT.
Vì vậy, để IoT phát triển bền vững và đáng tin cậy, các tổ chức cần tuân thủ đồng thời ba yếu tố cốt lõi:
Pháp lý,
Kỹ thuật,
Đạo đức nghề nghiệp.
2. Yếu tố Pháp lý (Legal Responsibility)
Các tổ chức và doanh nghiệp triển khai IoT phải tuân thủ nghiêm túc các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ở cả cấp quốc gia và quốc tế.
Ví dụ về quy định pháp lý:
GDPR (EU): Yêu cầu các tổ chức phải có sự đồng ý rõ ràng (explicit consent) trước khi thu thập dữ liệu, đồng thời cho phép người dùng truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của họ.
HIPAA (Mỹ): Bảo vệ dữ liệu y tế điện tử (PHI) trong các hệ thống IoT y tế.
Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Việt Nam): Là quy định đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân.
Ý nghĩa:
Tuân thủ pháp lý giúp:
Ngăn chặn vi phạm quyền riêng tư.
Giảm thiểu rủi ro kiện tụng và phạt hành chính.
Tăng uy tín và niềm tin của khách hàng.
3. Yếu tố Kỹ thuật (Technical Responsibility)
Công nghệ là nền tảng cốt lõi để bảo vệ an toàn dữ liệu IoT. Các biện pháp kỹ thuật giúp đảm bảo dữ liệu được mã hóa, xác thực, giám sát và bảo vệ suốt vòng đời của thiết bị.
Các biện pháp kỹ thuật quan trọng:
Mã hóa dữ liệu (Encryption): Dữ liệu được bảo vệ khi lưu trữ và truyền đi, ngăn chặn truy cập trái phép.
Xác thực (Authentication): Chỉ những thiết bị hoặc người dùng hợp lệ mới được quyền truy cập.
Giám sát an ninh (Security Monitoring): Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), tường lửa IoT và phân tích lưu lượng mạng để nhận biết hành vi bất thường.
Ví dụ:
Một hệ thống IoT trong bệnh viện cần mã hóa dữ liệu bệnh nhân (AES-256, TLS 1.3), sử dụng xác thực hai lớp (2FA) và giám sát truy cập theo thời gian thực để tránh rò rỉ thông tin.
4. Yếu tố Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Responsibility)
Đây là yếu tố mềm nhưng quan trọng nhất, đảm bảo rằng công nghệ IoT không chỉ hợp pháp, mà còn minh bạch, nhân văn và có trách nhiệm với xã hội.
Các nguyên tắc đạo đức:
Minh bạch (Transparency): Thông báo rõ ràng cho người dùng về loại dữ liệu được thu thập và mục đích sử dụng.
Tôn trọng người dùng (Respect for Users): Không ép buộc chia sẻ dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu vượt phạm vi cho phép.
Không thu thập quá mức (Non-Excessive Data Collection): Chỉ lấy dữ liệu cần thiết cho mục tiêu nghiệp vụ, đúng theo nguyên tắc “Data Minimization”.
Trách nhiệm xã hội (Social Accountability): Đảm bảo IoT phục vụ lợi ích cộng đồng, không gây hại hoặc bị lợi dụng vào mục đích xấu.
Ví dụ:
Một nhà sản xuất thiết bị IoT gia đình nên:
Cho phép người dùng tắt cảm biến camera/micro khi muốn.
Không sử dụng dữ liệu giọng nói để phục vụ quảng cáo mà không có sự đồng ý.
5. Kết luận
Trách nhiệm đạo đức trong phát triển IoT không chỉ là tuân thủ luật pháp, mà còn là sự cam kết bảo vệ con người và xã hội.
Một tổ chức IoT phát triển bền vững cần:
Xây dựng văn hóa an toàn dữ liệu.
Thiết kế hệ thống theo nguyên tắc “Privacy by Design”.
Tôn trọng quyền riêng tư người dùng ở mọi giai đoạn.
Khi đó, IoT mới thật sự trở thành nền tảng của “Internet of Trust” – Internet của niềm tin.

## Slide 32: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Trách nhiệm của kỹ sư IoT
Thiết kế sản phẩm an toàn, bảo mật và minh bạch.
Không thu thập dữ liệu người dùng khi chưa được phép.
Báo cáo trung thực và chịu trách nhiệm với lỗi kỹ thuật.
Notes: 1. Vai trò của kỹ sư IoT trong kỷ nguyên kết nối
Kỹ sư IoT (Internet of Things Engineer) là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì các hệ thống IoT, nơi hàng triệu thiết bị thông minh kết nối và trao đổi dữ liệu. Do đặc thù công việc liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân, thiết bị vật lý và an ninh mạng, kỹ sư IoT không chỉ phải giỏi kỹ thuật mà còn cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và pháp lý nghiêm ngặt.
Ba trách nhiệm chính được nêu trong slide phản ánh bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cần thiết để đảm bảo IoT phát triển bền vững và đáng tin cậy.
2. Thiết kế sản phẩm an toàn, bảo mật và minh bạch
Giải thích:
Kỹ sư IoT phải đảm bảo rằng ngay từ giai đoạn thiết kế (design phase), sản phẩm được xây dựng với nguyên tắc an toàn và bảo mật mặc định — gọi là “Security & Privacy by Design”. Điều này nghĩa là:
Thiết bị có mã hóa dữ liệu (end-to-end encryption) khi truyền và lưu trữ.
Cơ chế xác thực (authentication) để ngăn truy cập trái phép.
Giao tiếp mạng an toàn (MQTTS, HTTPS).
Giao diện minh bạch: thông báo rõ cho người dùng loại dữ liệu nào được thu thập và vì mục đích gì.
Ví dụ:
Một kỹ sư thiết kế camera giám sát thông minh phải:
Mã hóa luồng video để tránh bị nghe lén.
Không cho phép người thứ ba truy cập hình ảnh mà không có quyền.
Hiển thị chính sách bảo mật minh bạch trong ứng dụng điều khiển.
3. Không thu thập dữ liệu người dùng khi chưa được phép
Giải thích:
Đây là nguyên tắc cốt lõi về quyền riêng tư (privacy). Mọi dữ liệu người dùng — từ vị trí GPS, giọng nói, hình ảnh, đến thói quen sử dụng — đều được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, và chỉ có thể thu thập nếu:
Người dùng đồng ý rõ ràng (explicit consent),
Dữ liệu phục vụ mục đích hợp pháp, minh bạch,
Và chỉ trong phạm vi được thông báo.
Nếu vi phạm:
Có thể gây mất lòng tin người dùng,
Dẫn đến vi phạm pháp lý (ví dụ theo GDPR, Nghị định 13/2023/NĐ-CP tại Việt Nam),
Và bị xử phạt nặng nề.
Ví dụ:
Kỹ sư phát triển đồng hồ theo dõi sức khỏe không được phép thu thập dữ liệu vị trí hoặc micro của người dùng nếu không liên quan đến chức năng đo nhịp tim hoặc theo dõi sức khỏe — trừ khi người dùng chủ động bật.
4. Báo cáo trung thực và chịu trách nhiệm với lỗi kỹ thuật
Giải thích:
Kỹ sư IoT cần có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình phát triển hoặc vận hành hệ thống, nếu phát hiện:
Lỗi bảo mật (security vulnerability),
Lỗi phần mềm (software bug),
Hoặc hành vi thu thập dữ liệu không đúng quy định,
→ Họ phải báo cáo trung thực và kịp thời với đội ngũ quản lý hoặc cơ quan liên quan, không được che giấu hay bỏ qua.
Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp, bảo vệ người dùng và giúp tổ chức xử lý sự cố sớm, tránh rủi ro lan rộng.
Ví dụ:
Một kỹ sư phát hiện cảm biến IoT bị lỗi khiến dữ liệu truyền đi không được mã hóa — họ cần báo cáo ngay để khắc phục, thay vì trì hoãn hoặc che giấu vì sợ ảnh hưởng tiến độ.
5. Kết luận
“Kỹ sư IoT không chỉ là người tạo ra công nghệ, mà còn là người bảo vệ niềm tin.”
Để trở thành một kỹ sư IoT có trách nhiệm, mỗi cá nhân cần:
Thiết kế sản phẩm vì lợi ích cộng đồng,
Tôn trọng quyền riêng tư người dùng,
Hành xử minh bạch, trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.
Đó chính là nền tảng để phát triển IoT an toàn, bền vững và nhân văn trong thời đại số.

## Slide 33: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi
Nguyên tắc 1 – Trách nhiệm (Responsibility)
  Kỹ sư phải dự đoán và chịu trách nhiệm cho hậu quả của công nghệ do mình tạo ra.
  Hệ thống IoT ảnh hưởng đến môi trường vật lý, quyền riêng tư và an toàn → cần có trách nhiệm xã hội.
  Ví dụ: Drone giám sát phải tuân thủ quy định về quyền riêng tư và không gian bay.
Notes: 1. Ý nghĩa của nguyên tắc Trách nhiệm trong IoT
Nguyên tắc Trách nhiệm (Responsibility) là nền tảng đầu tiên trong bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư IoT. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng mọi hành động kỹ thuật đều mang lại hệ quả thực tế, và người kỹ sư phải dự đoán, đánh giá, và chịu trách nhiệm với những tác động mà sản phẩm hoặc hệ thống IoT của mình gây ra.
IoT không chỉ là phần mềm — nó gắn trực tiếp với môi trường vật lý, con người và xã hội. Vì vậy, một sai sót trong thiết kế hoặc vận hành có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về an toàn, quyền riêng tư, và đạo đức xã hội.
2. Trách nhiệm của kỹ sư IoT
a. Dự đoán hậu quả của công nghệ
Kỹ sư cần có tầm nhìn dự đoán rủi ro, không chỉ tập trung vào tính năng mà còn cân nhắc:
Sản phẩm có thể bị lạm dụng hay không?
Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu hay xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?
Nếu hệ thống gặp sự cố, ai sẽ bị ảnh hưởng và mức độ ra sao?
Ví dụ: Một hệ thống cảm biến môi trường có thể bị khai thác để theo dõi vị trí con người — kỹ sư phải nhận biết và hạn chế khả năng đó bằng biện pháp mã hóa hoặc ẩn danh dữ liệu.
b. Chịu trách nhiệm cho hậu quả của sản phẩm
Trách nhiệm không dừng lại ở việc “làm đúng kỹ thuật”, mà còn ở việc chịu trách nhiệm về ảnh hưởng của công nghệ đối với xã hội. Nếu một thiết bị IoT gây mất an toàn hoặc bị lợi dụng sai mục đích, nhà phát triển cần:
Thừa nhận lỗi,
Khắc phục nhanh chóng,
Và đảm bảo không tái diễn.
Ví dụ: Nếu hệ thống camera IoT bị tấn công, kỹ sư không thể chỉ đổ lỗi cho người dùng “không đổi mật khẩu” — mà phải xem lại lỗ hổng thiết kế, cập nhật firmware, và cải thiện quy trình bảo mật.
3. Trách nhiệm xã hội của hệ thống IoT
Các hệ thống IoT không chỉ hoạt động trong không gian ảo mà còn tác động trực tiếp đến thế giới thực, bao gồm:
Môi trường vật lý: cảm biến, drone, xe tự hành, robot công nghiệp, v.v.
An toàn cộng đồng: hệ thống giao thông thông minh, thiết bị y tế, năng lượng.
Quyền riêng tư cá nhân: dữ liệu hình ảnh, âm thanh, vị trí, hành vi người dùng.
Do đó, kỹ sư IoT cần có trách nhiệm xã hội — nghĩa là không chỉ tạo ra công nghệ hoạt động tốt, mà còn đảm bảo nó phục vụ con người và không gây hại.
Ví dụ minh họa trong slide:
“Drone giám sát phải tuân thủ quy định về quyền riêng tư và không gian bay.”
Giải thích:
Drone là thiết bị có khả năng ghi hình, thu âm, hoặc theo dõi vị trí, dễ xâm phạm quyền riêng tư.
Do đó, kỹ sư phải:
  Giới hạn khu vực bay (theo pháp luật và cấp phép).
  Không lưu trữ hoặc phát tán hình ảnh mà không có sự đồng ý của cá nhân liên quan.
  Tuân thủ quy định hàng không dân dụng và quy định về bảo mật dữ liệu.
5. Kết luận
“Làm kỹ sư IoT không chỉ là tạo ra công nghệ thông minh, mà là tạo ra công nghệ có trách nhiệm.”
Nguyên tắc Trách nhiệm nhắc nhở rằng:
Mỗi quyết định thiết kế, mỗi dòng code, mỗi cảm biến gắn lên thiết bị đều mang theo tác động xã hội thực tế.
Kỹ sư IoT phải dự đoán, phòng ngừa, và chịu trách nhiệm với những hệ quả đó — từ góc độ kỹ thuật, pháp lý, và đạo đức.
IoT chỉ thực sự thông minh khi nó phục vụ con người một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

## Slide 34: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi
Nguyên tắc 2 – Tôn trọng Quyền Riêng tư (Privacy Respect)
  Xem dữ liệu người dùng là tài sản cá nhân cần bảo vệ.
  Chỉ thu thập và xử lý dữ liệu thật sự cần thiết.
  Ví dụ: Vòng đeo tay sức khỏe không được chia sẻ dữ liệu cho bên quảng cáo nếu chưa có sự đồng ý.
Notes: 1. Ý nghĩa của nguyên tắc “Tôn trọng quyền riêng tư”
Nguyên tắc Tôn trọng quyền riêng tư (Privacy Respect) là trụ cột quan trọng nhất trong đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư và tổ chức phát triển hệ thống IoT. Nó khẳng định rằng dữ liệu cá nhân của người dùng là tài sản riêng biệt, cần được bảo vệ tuyệt đối, tương tự như tài sản vật chất của họ.
Trong bối cảnh IoT, nơi mọi thiết bị — từ đồng hồ thông minh, camera, tủ lạnh đến xe hơi — đều có khả năng thu thập và truyền dữ liệu, việc tôn trọng quyền riêng tư là điều kiện tiên quyết để duy trì niềm tin giữa công nghệ và con người.
2. Xem dữ liệu người dùng là tài sản cá nhân cần bảo vệ
Giải thích:
Dữ liệu người dùng (User Data) bao gồm:
Thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, giới tính.
Dữ liệu hành vi: thói quen, vị trí GPS, lịch sử sử dụng thiết bị.
Dữ liệu sinh học: nhịp tim, giấc ngủ, bước chân, tình trạng sức khỏe.
Kỹ sư IoT cần xem các dữ liệu này như tài sản riêng của người dùng, không được sử dụng, chia sẻ, hoặc bán cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý rõ ràng (explicit consent). Mỗi hành động truy cập, lưu trữ, hoặc xử lý dữ liệu đều phải được minh bạch và có mục đích chính đáng.
Ví dụ:
Một công ty phát triển ứng dụng theo dõi giấc ngủ không được phép gửi dữ liệu người dùng đến các công ty bảo hiểm hoặc nhà quảng cáo mà không có sự chấp thuận.
3. Chỉ thu thập và xử lý dữ liệu thật sự cần thiết
Giải thích:
Đây là nguyên tắc “Data Minimization” — thu thập ít dữ liệu nhất có thể để giảm rủi ro rò rỉ và lạm dụng. Kỹ sư IoT cần đảm bảo:
Không thu thập dữ liệu thừa ngoài mục đích hoạt động của thiết bị.
Không kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn mà người dùng không biết.
Không lưu trữ dữ liệu lâu hơn thời gian cần thiết.
Nguyên tắc này giúp:
Giảm nguy cơ vi phạm quyền riêng tư.
Giảm chi phí và gánh nặng bảo mật.
Tăng sự minh bạch trong thiết kế hệ thống.
Ví dụ:
Một thiết bị IoT giám sát sức khỏe chỉ nên thu thập các chỉ số cần thiết như nhịp tim và giấc ngủ, không nên lưu dữ liệu vị trí GPS hoặc danh bạ người dùng nếu không phục vụ cho mục tiêu y tế.
4. Ví dụ thực tế: Vòng đeo tay sức khỏe và vấn đề chia sẻ dữ liệu
Trong ví dụ của slide:
“Vòng đeo tay sức khỏe không được chia sẻ dữ liệu cho bên quảng cáo nếu chưa có sự đồng ý.”
Giải thích:
Vòng đeo tay sức khỏe thu thập dữ liệu sinh lý cá nhân (như nhịp tim, vận động, giấc ngủ) — đây là dữ liệu nhạy cảm.
Nếu công ty chia sẻ các dữ liệu này với bên quảng cáo, công ty bảo hiểm hoặc nhà thuốc mà không có sự cho phép, điều đó vi phạm quyền riêng tư của người dùng.
Người dùng phải được thông báo rõ ràng và có quyền từ chối (opt-out) việc chia sẻ đó.
Hậu quả nếu vi phạm:
Mất lòng tin người dùng.
Vi phạm luật bảo vệ dữ liệu (như GDPR hoặc Nghị định 13/2023/NĐ-CP).
Rủi ro pháp lý và thiệt hại uy tín nghiêm trọng.
5. Liên hệ với luật pháp quốc tế và Việt Nam
GDPR (EU): Yêu cầu có “consent” trước khi thu thập dữ liệu, cho phép người dùng quyền truy cập và xóa dữ liệu.
HIPAA (Mỹ): Bảo vệ dữ liệu y tế và giới hạn quyền truy cập chỉ cho nhân viên được ủy quyền.
Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Việt Nam): Đặt ra quy định rõ ràng về việc thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
Tất cả các khung pháp lý này đều xoay quanh một nguyên tắc cốt lõi:
“Dữ liệu cá nhân là quyền của người dùng — không phải tài nguyên của doanh nghiệp.”
6. Kết luận
Nguyên tắc Tôn trọng quyền riêng tư (Privacy Respect) là thước đo đạo đức trong thiết kế và vận hành hệ thống IoT. Khi kỹ sư tuân thủ nguyên tắc này:
Họ bảo vệ người dùng khỏi bị theo dõi hoặc khai thác trái phép.
Họ xây dựng niềm tin lâu dài cho thương hiệu và cộng đồng công nghệ.
Và quan trọng nhất, họ đặt con người ở trung tâm của công nghệ.
=> Tóm lại: Một hệ thống IoT thông minh không chỉ thu thập dữ liệu giỏi — mà phải biết giới hạn và tôn trọng người dùng.

## Slide 35: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi
Nguyên tắc 3 – Trung thực (Integrity)
  Báo cáo, thử nghiệm và công bố kết quả trung thực, minh bạch.
  Không che giấu lỗi hệ thống hoặc làm sai lệch kết quả nghiên cứu.
  Ví dụ: Khi phát hiện lỗi firmware, cần thông báo công khai và phát hành bản vá.
Notes: 1. Ý nghĩa của nguyên tắc Trung thực (Integrity)
Nguyên tắc Trung thực là yếu tố cốt lõi trong đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư và nhà nghiên cứu công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực IoT (Internet of Things) — nơi mà thiết bị, dữ liệu và con người đều gắn kết chặt chẽ. Trung thực ở đây không chỉ là nói thật, mà còn là minh bạch trong thiết kế, báo cáo, thử nghiệm, và khắc phục lỗi. Một kỹ sư IoT có đạo đức cần trình bày sự thật về hiệu năng, bảo mật và rủi ro của hệ thống, dù điều đó có thể gây bất lợi tạm thời cho tổ chức.
2. Báo cáo, thử nghiệm và công bố kết quả trung thực, minh bạch
Giải thích:
Trong quy trình phát triển hoặc nghiên cứu IoT, kỹ sư thường phải:
Thực hiện thử nghiệm phần cứng, firmware, cảm biến.
Đánh giá độ tin cậy, độ trễ, tính bảo mật của thiết bị.
Gửi báo cáo kỹ thuật, bài nghiên cứu, hoặc công bố kết quả.
Nguyên tắc “Trung thực” yêu cầu rằng tất cả số liệu, kết quả và giới hạn hệ thống phải được trình bày chính xác, không làm sai lệch để tạo ấn tượng tốt hoặc đạt mục tiêu thương mại.
Ví dụ:
Nếu một cảm biến nhiệt độ có sai số ±3°C, kỹ sư phải ghi đúng con số đó, không được báo cáo sai lệch để đạt chuẩn ±1°C.
Khi công bố kết quả nghiên cứu IoT, không được loại bỏ dữ liệu không thuận lợi để làm đẹp biểu đồ.
3. Không che giấu lỗi hệ thống hoặc làm sai lệch kết quả nghiên cứu
Giải thích:
Trong hệ thống IoT, lỗi có thể phát sinh từ:
Firmware lỗi thời hoặc chứa lỗ hổng bảo mật,
Thiết bị truyền sai dữ liệu,
Hoặc hệ thống backend không xử lý chính xác dữ liệu cảm biến.
Một kỹ sư trung thực cần:
Báo cáo lỗi kịp thời,
Đề xuất cách khắc phục,
Và không che giấu lỗi để tránh trách nhiệm.
Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và giúp tăng độ tin cậy của toàn hệ thống.
Nếu vi phạm:
Hậu quả có thể nghiêm trọng: rò rỉ dữ liệu, mất an toàn người dùng, tổn hại thương hiệu, và vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
4. Ví dụ: Xử lý lỗi firmware minh bạch
“Khi phát hiện lỗi firmware, cần thông báo công khai và phát hành bản vá.”
Giải thích:
Firmware là “bộ não” điều khiển thiết bị IoT. Nếu có lỗ hổng (bug hoặc bảo mật), hệ thống có thể bị:
Hacker khai thác để chiếm quyền điều khiển.
Thiết bị hoạt động sai, gửi dữ liệu sai hoặc ngừng kết nối.
Khi phát hiện ra vấn đề:
Kỹ sư phải thông báo cho người dùng hoặc cộng đồng phát triển.
Phát hành bản vá (firmware update) kịp thời.
Ghi rõ thay đổi và rủi ro trong tài liệu công khai (release note).
Ví dụ thực tế:
Một công ty sản xuất camera IoT phát hiện lỗ hổng cho phép hacker truy cập video trực tiếp. Thay vì âm thầm sửa, họ nên:
Thông báo cho khách hàng về rủi ro.
Cung cấp bản cập nhật firmware an toàn.
Hướng dẫn người dùng thay đổi mật khẩu hoặc xác thực 2 lớp.
Điều đó thể hiện trung thực và trách nhiệm đạo đức, đồng thời giữ niềm tin người dùng.
5. Kết luận
“Trung thực là nền tảng của niềm tin – và niềm tin là nền tảng của IoT.”
Một hệ sinh thái IoT an toàn không chỉ dựa trên công nghệ mã hóa, giao thức bảo mật, mà còn dựa trên sự trung thực của con người đứng sau nó. Khi kỹ sư IoT trung thực:
Họ giúp ngăn chặn rủi ro từ gốc.
Họ xây dựng môi trường hợp tác minh bạch.
Và họ góp phần tạo nên niềm tin xã hội vào công nghệ kết nối.
🧠 Tóm lại: Trung thực trong IoT không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là nguyên tắc sống còn để đảm bảo hệ thống công nghệ phục vụ con người một cách an toàn, minh bạch và bền vững.

## Slide 36: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi
Nguyên tắc 4 – Công bằng (Fairness)
  Đảm bảo công nghệ không tạo ra sự phân biệt đối xử.
  Tránh thiên vị dữ liệu hoặc thuật toán.
  Ví dụ: Hệ thống IoT nông nghiệp phải cung cấp dữ liệu công bằng cho mọi vùng miền.
Notes: 1. Ý nghĩa của nguyên tắc Công bằng (Fairness)
Nguyên tắc Công bằng trong đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư IoT nhấn mạnh rằng:
“Công nghệ phải phục vụ tất cả mọi người một cách bình đẳng, không thiên vị, không phân biệt đối xử.”
Trong bối cảnh IoT (Internet of Things), dữ liệu và thuật toán có thể vô tình tạo ra sự bất công nếu được thiết kế hoặc huấn luyện không cẩn thận — ví dụ như dữ liệu chỉ phản ánh một nhóm người hoặc vùng địa lý nhất định. Do đó, kỹ sư IoT cần đảm bảo rằng mọi hệ thống, cảm biến và mô hình phân tích đều hoạt động công bằng, chính xác cho mọi đối tượng người dùng.
2. Đảm bảo công nghệ không tạo ra sự phân biệt đối xử
Giải thích:
Một hệ thống IoT công bằng phải đảm bảo:
Mọi người dùng đều được tiếp cận dịch vụ hoặc dữ liệu như nhau, không phụ thuộc giới tính, tuổi tác, vị trí địa lý hay điều kiện kinh tế.
Các thuật toán không được ưu tiên hay bỏ qua một nhóm đối tượng nào đó.
Ví dụ, trong hệ thống IoT y tế, thiết bị đo nhịp tim hoặc huyết áp phải cho kết quả chính xác với mọi nhóm dân số, chứ không chỉ với dữ liệu huấn luyện của người ở khu vực đô thị.
Tại sao điều này quan trọng:
Nếu công nghệ thiên vị, nó có thể:
Làm sai lệch quyết định tự động, ví dụ: hệ thống cảnh báo y tế chỉ hiệu quả với người trẻ, bỏ qua người cao tuổi.
Tạo ra bất công xã hội, khi dữ liệu IoT ở nông thôn kém chính xác hơn đô thị, dẫn đến chính sách sai lệch.
3. Tránh thiên vị dữ liệu hoặc thuật toán
Giải thích:
Thiên vị (bias) có thể phát sinh từ:
Dữ liệu đầu vào không cân bằng (ví dụ: cảm biến chỉ thu thập từ một khu vực cụ thể).
Thuật toán hoặc mô hình học máy được huấn luyện trên dữ liệu thiên lệch.
Các giả định thiết kế sai lầm (ví dụ: chọn ngưỡng cảm biến chỉ phù hợp với môi trường nhất định).
Do đó, kỹ sư IoT cần:
Kiểm tra đa dạng nguồn dữ liệu, tránh chỉ lấy mẫu từ một nhóm nhỏ.
Đánh giá độ chính xác mô hình trên nhiều đối tượng khác nhau.
Thiết kế quy trình kiểm thử (validation) có tính bao quát và khách quan.
Ví dụ:
Một mô hình dự đoán lượng nước tưới cho cây trồng nếu chỉ học từ dữ liệu vùng đồng bằng sẽ không chính xác khi áp dụng ở vùng núi. Vì vậy, IoT nông nghiệp phải thu thập dữ liệu từ nhiều vùng khí hậu, đất đai khác nhau để đảm bảo công bằng cho nông dân ở mọi miền.
4. Ví dụ thực tế: IoT nông nghiệp và công bằng vùng miền
“Hệ thống IoT nông nghiệp phải cung cấp dữ liệu công bằng cho mọi vùng miền.”
Giải thích:
Trong nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), cảm biến IoT được dùng để đo độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, dinh dưỡng cây trồng,…
Nếu hệ thống chỉ được hiệu chỉnh hoặc huấn luyện dựa trên dữ liệu ở vùng đồng bằng hoặc khu vực có hạ tầng mạnh, nó sẽ không chính xác khi áp dụng ở vùng núi, cao nguyên hoặc hải đảo.
Do đó, tính công bằng dữ liệu (data fairness) yêu cầu:
Phân phối cảm biến đồng đều, không chỉ ở nơi giàu tài nguyên.
Đảm bảo độ chính xác tương đương giữa các vùng.
Hỗ trợ ngôn ngữ, điều kiện kỹ thuật và kết nối phù hợp với từng khu vực.
Điều này giúp nông dân ở mọi nơi đều được hưởng lợi công bằng từ công nghệ IoT, tránh tình trạng “IoT chỉ dành cho thành phố”.
5. Kết luận
Nguyên tắc Công bằng (Fairness) là lời nhắc rằng:
“Công nghệ chỉ thực sự thông minh khi nó công bằng với tất cả mọi người.”
Kỹ sư IoT có trách nhiệm:
Đảm bảo hệ thống phục vụ đồng đều cho mọi nhóm người, không loại trừ vùng miền, giới tính hay hoàn cảnh.
Thiết kế và huấn luyện mô hình không thiên lệch.
Công bố kết quả minh bạch và kiểm thử rộng rãi để phát hiện sai lệch tiềm ẩn.
=> Khi công bằng được đảm bảo, IoT trở thành công cụ thúc đẩy bình đẳng xã hội, giúp mọi người – dù ở đâu – đều có cơ hội tiếp cận tri thức và lợi ích từ dữ liệu thông minh.

## Slide 37: 4. Đạo đức nghề nghiệp trong IoT
Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi
Nguyên tắc 5 – An toàn (Safety)
  Bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường.
  Thiết kế thiết bị có cơ chế phòng ngừa rủi ro và cảnh báo sớm.
  Ví dụ: Cảm biến khí gas phải cảnh báo chính xác để tránh cháy nổ.
Notes: 1. Ý nghĩa của nguyên tắc An toàn (Safety)
Nguyên tắc An toàn nhấn mạnh rằng:
“Công nghệ IoT phải được thiết kế và vận hành nhằm bảo vệ con người, tài sản và môi trường khỏi mọi rủi ro có thể dự đoán được.”
IoT (Internet of Things) kết nối hàng tỷ thiết bị vật lý — từ cảm biến, robot, xe tự hành đến thiết bị y tế — nên mọi sai sót trong thiết kế, truyền dữ liệu hay vận hành đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm thiệt hại về người, môi trường hoặc tài chính. Do đó, kỹ sư IoT cần đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu trong mọi giai đoạn: thiết kế, triển khai, thử nghiệm và bảo trì.
2. Bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường
Giải thích:
An toàn trong IoT không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là trách nhiệm đạo đức. Hệ thống phải được thiết kế để:
Bảo vệ tính mạng con người: Tránh gây thương tích hoặc ảnh hưởng sức khỏe (ví dụ thiết bị y tế, xe tự hành, robot công nghiệp).
Bảo vệ tài sản: Ngăn hư hại hoặc mất mát do lỗi hệ thống hoặc tấn công mạng.
Bảo vệ môi trường: Giảm nguy cơ ô nhiễm, cháy nổ, rò rỉ hóa chất hay khí độc.
Ví dụ:
Một thiết bị IoT giám sát nhiệt độ trong kho lạnh y tế cần đảm bảo độ chính xác cao; nếu sai lệch, vaccine có thể bị hỏng, gây thiệt hại lớn.
Hệ thống IoT quản lý năng lượng trong nhà máy phải tránh quá tải điện gây cháy.
3. Thiết kế thiết bị có cơ chế phòng ngừa rủi ro và cảnh báo sớm
Giải thích:
Hệ thống IoT cần được thiết kế theo nguyên tắc “Safety by Design” – nghĩa là ngay từ đầu phải tính đến các cơ chế bảo vệ, không đợi đến khi xảy ra sự cố mới khắc phục. Điều này bao gồm:
Cảm biến cảnh báo sớm: phát hiện nguy cơ cháy, rò rỉ, tràn, va chạm…
Cơ chế tự ngắt (fail-safe): nếu hệ thống lỗi, thiết bị phải tự dừng hoặc chuyển về trạng thái an toàn.
Cơ chế dự phòng (redundancy): có đường truyền hoặc cảm biến thay thế khi xảy ra sự cố.
Ghi log và thông báo: để người vận hành kịp thời xử lý.
Ví dụ:
Một hệ thống IoT giám sát cầu đường cần cảnh báo sớm khi rung chấn vượt ngưỡng; hoặc xe tự hành cần có cảm biến dự phòng để tránh va chạm nếu camera chính bị lỗi.
4. Ví dụ: Cảm biến khí gas và cảnh báo cháy nổ
“Cảm biến khí gas phải cảnh báo chính xác để tránh cháy nổ.”
Giải thích:
Cảm biến khí gas IoT thường được dùng trong nhà bếp, nhà máy hoặc trạm xăng để phát hiện rò rỉ khí dễ cháy (như LPG, methane, CO).
Nếu thiết bị hoạt động không ổn định — báo sai hoặc không báo — có thể gây cháy nổ, thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản.
Để đảm bảo an toàn:
Kỹ sư cần hiệu chuẩn cảm biến định kỳ.
Thiết kế hệ thống cảnh báo cả bằng âm thanh và kết nối mạng (IoT Alert).
Có cơ chế tự ngắt nguồn gas hoặc kích hoạt quạt thông khí tự động khi phát hiện rò rỉ.
Đây là ví dụ điển hình cho thấy:
“Một sai sót nhỏ trong thiết kế IoT có thể gây hậu quả lớn trong thế giới vật lý.”
5. Kết luận
Nguyên tắc An toàn (Safety) là trụ cột cuối cùng nhưng quan trọng nhất trong các nguyên tắc đạo đức IoT. Một kỹ sư IoT có đạo đức phải:
Dự đoán và phòng ngừa rủi ro ngay từ giai đoạn thiết kế.
Ưu tiên bảo vệ con người và môi trường hơn lợi nhuận.
Minh bạch khi phát hiện lỗi hoặc rủi ro bảo mật.
=> Tóm lại: “IoT thông minh không chỉ là kết nối vạn vật — mà là kết nối an toàn giữa con người, công nghệ và hành tinh.”