## Slide 1: Chap 4 Thiết Kế Hệ Thống IoT

## Slide 2: Phân Tích Yêu Cầu
Xác định mục tiêu và phạm vi hệ thống
Làm rõ hệ thống IoT nhằm giải quyết vấn đề gì (giám sát, tự động hóa, tối ưu hóa…).
Xác định phạm vi triển khai: số lượng thiết bị, môi trường hoạt động (nhà xưởng, nông nghiệp, y tế…).
Đặt ra tiêu chí thành công (KPIs): độ chính xác, độ trễ, độ tin cậy, chi phí.
Notes: Trong phát triển hệ thống IoT, giai đoạn phân tích yêu cầu là bước đầu tiên và rất quan trọng, nhằm hiểu rõ mục tiêu, phạm vi và ràng buộc trước khi thiết kế logic và vật lý.
Bước đầu tiên trong quy trình phân tích yêu cầu hệ thống IoT, đó là Xác định mục tiêu và phạm vi hệ thống. Đây là bước nền tảng, giúp đảm bảo rằng việc thiết kế và triển khai sau này đều đi đúng hướng. Giải thích chi tiết như sau:
1. Làm rõ hệ thống IoT nhằm giải quyết vấn đề gì
Trước khi bắt tay vào thiết kế, cần xác định bản chất của bài toán.
Ví dụ:
  Giám sát: hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho hàng.
  Tự động hóa: hệ thống bật/tắt đèn, tưới cây, điều hòa dựa vào cảm biến.
  Tối ưu hóa: hệ thống phân tích dữ liệu để dự đoán hỏng hóc máy móc (predictive maintenance).
Việc này đảm bảo giải pháp đưa ra đúng nhu cầu thực tế, không thiết kế dư thừa hoặc thiếu sót.
2. Xác định phạm vi triển khai
Giúp tránh tình trạng “trôi dạt phạm vi” (scope creep) trong dự án.
Các yếu tố cần làm rõ:
  Số lượng thiết bị: bao nhiêu cảm biến, actuator, gateway?
  Quy mô mạng: cục bộ (trong 1 nhà xưởng) hay diện rộng (toàn bộ trang trại, thành phố thông minh)?
  Môi trường hoạt động:
    Nhà xưởng: nhiều nhiễu điện từ, cần độ bền thiết bị.
    Nông nghiệp: ngoài trời, chịu ảnh hưởng thời tiết.
    Y tế: đòi hỏi độ chính xác cao, tuân thủ quy định an toàn dữ liệu (HIPAA, GDPR…).
Việc xác định phạm vi ngay từ đầu giúp chọn công nghệ phù hợp (Wi-Fi, LoRa, NB-IoT…) và dự trù hạ tầng hợp lý.
3. Đặt ra tiêu chí thành công (KPIs)
Để đánh giá hệ thống IoT có hoạt động tốt hay không, cần có chỉ số định lượng.
Các KPI phổ biến:
  Độ chính xác: dữ liệu đo lường sai số bao nhiêu phần trăm.
  Độ trễ (latency): thời gian từ khi cảm biến thu thập đến khi dữ liệu hiển thị/ra quyết định.
  Độ tin cậy: tỉ lệ gói tin thành công, uptime của hệ thống.
  Chi phí: tổng chi phí đầu tư (CAPEX) và vận hành (OPEX).
KPI giúp đo lường và kiểm chứng xem hệ thống có đạt được mục tiêu đề ra không.
Tóm lại: Bước “Xác định mục tiêu và phạm vi” là kim chỉ nam cho toàn bộ dự án IoT. Nó trả lời 3 câu hỏi quan trọng:
Giải quyết vấn đề gì?
Phạm vi triển khai ra sao?
Thành công được đo bằng gì (KPIs)?

## Slide 3: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 1: Hệ thống IoT giám sát và tưới tiêu tự động cho nông trại rau sạch
1. Mục tiêu hệ thống
Vấn đề thực tế: Nông dân thường phải kiểm tra thủ công độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng… Việc này tốn công sức, thiếu chính xác và dẫn đến tình trạng tưới nước không hợp lý (quá ít → cây héo, quá nhiều → úng rễ).
Mục tiêu IoT:
  Giám sát tự động các chỉ số môi trường: nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí, ánh sáng.
  Tưới tiêu tự động: bật/tắt bơm nước khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng.
  Cảnh báo thông minh: gửi thông báo về điện thoại nếu nhiệt độ quá cao hoặc bơm nước gặp sự cố.
Kỳ vọng: tiết kiệm 30–40% lượng nước, giảm công lao động, tăng năng suất rau.

## Slide 4: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 1: Hệ thống IoT giám sát và tưới tiêu tự động cho nông trại rau sạch
2. Phạm vi triển khai
Số lượng thiết bị:
  50 cảm biến độ ẩm đất phân bổ trên toàn bộ ruộng.
  10 cảm biến nhiệt độ/độ ẩm không khí.
  5 bộ điều khiển bơm tưới kết nối qua relay.
Môi trường hoạt động:
  Ngoài trời → chịu mưa, nắng, nhiệt độ dao động mạnh.
  Yêu cầu cảm biến phải chống nước (IP67), pin năng lượng mặt trời.

## Slide 5: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 1: Hệ thống IoT giám sát và tưới tiêu tự động cho nông trại rau sạch
3. Tiêu chí thành công (KPIs)
Độ chính xác:
  Sai số đo độ ẩm đất < ±5%.
Độ trễ:
  Dữ liệu cảm biến cập nhật lên server trong vòng < 5 giây.
Độ tin cậy:
  Tỉ lệ truyền dữ liệu thành công > 98%.
Tiết kiệm tài nguyên:
  Giảm ít nhất 30% lượng nước tưới so với phương pháp truyền thống.
Chi phí:
  Tổng chi phí đầu tư ban đầu < 300 triệu VNĐ cho toàn trang trại.
Khả năng mở rộng:
  Hệ thống phải hỗ trợ nhân đôi số lượng cảm biến trong 3 năm tới mà không cần thay đổi hạ tầng mạng.

## Slide 6: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 1: Hệ thống IoT giám sát và tưới tiêu tự động cho nông trại rau sạch
4. Kết quả mong đợi
Tự động hóa tưới tiêu → tiết kiệm nước & nhân công.
Người nông dân giám sát từ xa qua smartphone.
Dữ liệu thu thập liên tục giúp đưa ra quyết định canh tác tốt hơn (ví dụ: dự đoán hạn hán, sâu bệnh).

## Slide 7: Phân Tích Yêu Cầu
Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan
Người dùng cuối: mong muốn chức năng hiển thị, cảnh báo, điều khiển.
Doanh nghiệp/quản lý: yêu cầu về hiệu quả vận hành, báo cáo, khả năng mở rộng.
Kỹ thuật/IT: yêu cầu tích hợp hệ thống sẵn có, giao thức truyền thông, chuẩn bảo mật.
Phỏng vấn, khảo sát, quan sát thực tế để tổng hợp yêu cầu.
Notes: “Phân tích yêu cầu – Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan”. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo hệ thống IoT thiết kế ra đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của tất cả các bên liên quan (stakeholders).
1. Người dùng cuối
Đây là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống (ví dụ: nông dân trong nông nghiệp thông minh, bác sĩ trong IoT y tế, kỹ sư trong nhà máy).
Nhu cầu thường gặp:
  Hiển thị dữ liệu: xem nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị trên màn hình điện thoại hoặc dashboard.
  Cảnh báo: nhận thông báo khi có sự cố (ví dụ: nhiệt độ vượt ngưỡng, cảm biến mất tín hiệu, pin yếu).
  Điều khiển: bật/tắt thiết bị từ xa (bơm nước, quạt, đèn).
Ý nghĩa: nếu không nắm được mong muốn của người dùng cuối, hệ thống có thể “đúng kỹ thuật” nhưng lại “khó dùng” hoặc không giải quyết đúng vấn đề.
2. Doanh nghiệp/Quản lý
Là người ra quyết định đầu tư và vận hành hệ thống.
Mối quan tâm chính:
  Hiệu quả vận hành: hệ thống có thực sự giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, giảm rủi ro?
  Báo cáo & phân tích: cần dữ liệu tổng hợp để quản lý, ví dụ báo cáo sản lượng, biểu đồ xu hướng.
  Khả năng mở rộng: hệ thống có dễ dàng thêm thiết bị mới hoặc triển khai sang khu vực khác mà không cần thiết kế lại từ đầu không?
Ý nghĩa: nếu hệ thống không chứng minh được giá trị kinh tế và khả năng mở rộng, doanh nghiệp khó duy trì và phát triển dự án IoT lâu dài.
3. Kỹ thuật/IT
Đây là đội ngũ triển khai, tích hợp và bảo trì hệ thống.
Yêu cầu thường có:
  Tích hợp hệ thống sẵn có: ví dụ tích hợp IoT với ERP, SCADA, hay hệ thống quản lý dữ liệu hiện tại.
  Giao thức truyền thông: lựa chọn phù hợp như MQTT, CoAP, AMQP, LoRaWAN, NB-IoT tùy trường hợp.
  Chuẩn bảo mật: xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, tuân thủ chuẩn quốc tế (ISO, HIPAA, GDPR…).
Ý nghĩa: nếu bỏ qua yêu cầu kỹ thuật, hệ thống có thể hoạt động đơn lẻ nhưng không bền vững, hoặc gây rủi ro bảo mật.
4. Phương pháp thu thập yêu cầu
Để hiểu đúng và đủ nhu cầu từ các bên, cần kết hợp nhiều phương pháp:
  Phỏng vấn: trao đổi trực tiếp với nông dân, quản lý, nhân viên IT để nghe kỳ vọng.
  Khảo sát (bảng hỏi): thu thập ý kiến số đông nhanh chóng.
  Quan sát thực tế: đến tận nơi (nhà xưởng, bệnh viện, nông trại) để thấy vấn đề thực sự, tránh tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”.
Ý nghĩa: đảm bảo yêu cầu được ghi nhận khách quan và toàn diện, không chỉ dựa vào một nguồn.
Kết luận: Bước “Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan” giúp tránh thiết kế hệ thống một chiều. IoT là hệ thống phức hợp, liên quan đến người dùng – quản lý – kỹ thuật, nên cần lắng nghe cả ba. Nếu chỉ tập trung vào một bên (ví dụ chỉ quan tâm đến kỹ thuật mà bỏ qua trải nghiệm người dùng), hệ thống IoT có nguy cơ không được chấp nhận hoặc khó áp dụng vào thực tế.

## Slide 8: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 2: Hệ thống IoT giám sát máy móc trong nhà máy sản xuất
1. Bối cảnh vấn đề
Nhà máy sản xuất cơ khí có hàng trăm máy tiện, máy phay CNC.
Hiện nay, việc giám sát tình trạng máy chủ yếu thủ công → dễ bỏ sót sự cố, bảo trì chậm trễ dẫn đến dừng dây chuyền, thiệt hại kinh tế.
Ban giám đốc muốn ứng dụng IoT để thu thập dữ liệu vận hành máy móc, phân tích và cảnh báo bảo trì.

## Slide 9: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 2: Hệ thống IoT giám sát máy móc trong nhà máy sản xuất
2. Yêu cầu từ các bên liên quan
a. Người dùng cuối (Công nhân & Kỹ sư vận hành)
Hiển thị: muốn thấy tình trạng máy (nhiệt độ động cơ, độ rung, công suất tiêu thụ) ngay trên màn hình dashboard đặt tại xưởng hoặc trên app di động.
Cảnh báo: nhận thông báo tức thì khi máy có dấu hiệu bất thường (ví dụ: quá nhiệt, độ rung vượt ngưỡng).
Điều khiển: có quyền tắt khẩn cấp (emergency stop) từ xa nếu hệ thống phát hiện rủi ro nghiêm trọng.

## Slide 10: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 2: Hệ thống IoT giám sát máy móc trong nhà máy sản xuất
2. Yêu cầu từ các bên liên quan
b. Doanh nghiệp/Quản lý (Quản đốc, Ban giám đốc)
Hiệu quả vận hành: muốn biết chỉ số OEE (Overall Equipment Effectiveness), % thời gian máy hoạt động, % downtime.
Báo cáo & phân tích: hệ thống cần xuất báo cáo tuần/tháng, giúp so sánh năng suất giữa các dây chuyền.
Khả năng mở rộng: có thể tích hợp thêm hàng trăm máy mới trong tương lai mà không phải thay đổi hạ tầng IoT.
ROI (Return on Investment): kỳ vọng hệ thống IoT giúp giảm ít nhất 20% chi phí bảo trì hàng năm.

## Slide 11: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 2: Hệ thống IoT giám sát máy móc trong nhà máy sản xuất
2. Yêu cầu từ các bên liên quan
c. Kỹ thuật/IT (Phòng CNTT & Bảo trì)
Tích hợp hệ thống sẵn có: dữ liệu IoT cần kết nối với ERP và hệ thống quản lý sản xuất (MES) để đồng bộ báo cáo.
Giao thức truyền thông: do môi trường công nghiệp nhiều nhiễu, IT muốn dùng MQTT over TLS hoặc OPC-UA để đảm bảo ổn định.
Bảo mật: dữ liệu truyền phải mã hóa, người dùng được phân quyền (công nhân chỉ xem dữ liệu, quản lý có quyền xuất báo cáo).
Khả năng bảo trì: hệ thống cần hỗ trợ cập nhật firmware cho cảm biến/máy đo từ xa (OTA).

## Slide 12: Phân Tích Yêu Cầu
Case Study 2: Hệ thống IoT giám sát máy móc trong nhà máy sản xuất
3. Phương pháp thu thập yêu cầu
Phỏng vấn: làm việc với công nhân để hiểu rõ khó khăn vận hành máy.
Khảo sát: gửi bảng hỏi cho quản lý để thu thập nhu cầu về báo cáo KPI.
Quan sát thực tế: IT đến trực tiếp xưởng để kiểm tra môi trường, độ nhiễu, vị trí lắp cảm biến.

## Slide 13: Phân Tích Yêu Cầu
Xác định yêu cầu chức năng
Các chức năng cần có của hệ thống:
  Thu thập dữ liệu cảm biến.
  Gửi dữ liệu về gateway/cloud.
  Lưu trữ và phân tích dữ liệu.
  Hiển thị dữ liệu qua ứng dụng.
  Điều khiển/ra lệnh ngược lại thiết bị.
Đặc tả luồng công việc (use case, sequence diagram).
Notes: 1. Ý nghĩa của việc xác định yêu cầu chức năng
Đây là bước trả lời câu hỏi “Hệ thống IoT sẽ làm được gì?”
Các chức năng mô tả hành vi mong muốn của hệ thống, giúp kết nối giữa yêu cầu của người dùng với thiết kế kỹ thuật.
Yêu cầu chức năng được thể hiện dưới dạng use case, luồng công việc (workflow) hoặc sequence diagram để đảm bảo rõ ràng, dễ kiểm chứng.
2. Các chức năng cơ bản của một hệ thống IoT
a. Thu thập dữ liệu cảm biến
Chức năng nền tảng: các cảm biến thu thập thông tin từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nhịp tim…).
Dữ liệu thường kèm theo timestamp và ID thiết bị để phục vụ quản lý và phân tích.
Ví dụ: cảm biến độ ẩm đất đo mỗi 5 phút.
b. Gửi dữ liệu về Gateway/Cloud
Sau khi thu thập, dữ liệu cần được truyền qua mạng đến gateway (xử lý cục bộ) hoặc trực tiếp lên cloud để lưu trữ.
Giao thức phổ biến: MQTT, CoAP, HTTP, AMQP.
Yêu cầu: dữ liệu phải truyền ổn định, có cơ chế retry khi mất mạng.
c. Lưu trữ và phân tích dữ liệu
Dữ liệu sau khi tập trung cần được:
  Lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL, time-series DB như InfluxDB).
  Phân tích để phát hiện bất thường, dự đoán xu hướng (ví dụ: dùng AI để dự báo bảo trì máy móc).
Đây là bước giúp biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích.
d. Hiển thị dữ liệu qua ứng dụng
Người dùng cần giao diện trực quan: mobile app, web dashboard, màn hình hiển thị.
Các chức năng hiển thị thường gồm:
  Biểu đồ thời gian thực (real-time chart).
  Cảnh báo bằng màu sắc/âm thanh khi vượt ngưỡng.
  Báo cáo tổng hợp.
e. Điều khiển/ra lệnh ngược lại thiết bị
Hệ thống không chỉ thu thập mà còn phải tương tác ngược.
Ví dụ: từ dashboard, người dùng có thể bật/tắt bơm nước, điều chỉnh tốc độ quạt, mở/đóng cửa thông gió.
Yêu cầu: cơ chế điều khiển phải an toàn (xác thực, phân quyền), tránh trường hợp người lạ gửi lệnh trái phép.
Ngoài ra còn có các chức năng khác như quản lý và bảo mật
3. Đặc tả luồng công việc (Use case, Sequence diagram)
Sau khi liệt kê chức năng, cần minh họa cách các chức năng phối hợp:
  Use case diagram: cho thấy mối quan hệ giữa người dùng và hệ thống (ví dụ: “Người nông dân xem dữ liệu độ ẩm”, “Quản lý nhận báo cáo”).
  Sequence diagram: mô tả trình tự trao đổi thông điệp giữa cảm biến – gateway – cloud – ứng dụng – người dùng.
Mục đích: giúp nhóm phát triển hình dung luồng hoạt động thực tế và dễ dàng kiểm chứng yêu cầu.
Kết luận: Xác định yêu cầu chức năng là bước cốt lõi trong phân tích yêu cầu hệ thống IoT. Nó đảm bảo rằng hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu, mà còn lưu trữ – phân tích – hiển thị – điều khiển theo nhu cầu người dùng. Việc minh họa bằng use case và sequence diagram giúp các bên liên quan có cái nhìn trực quan, giảm hiểu nhầm trước khi bước sang thiết kế.

## Slide 14: Phân Tích Yêu Cầu
Xác định yêu cầu chức năng
Notes: Ghi chú nhanh (để trình bày trên slide)
Actors:
  Farmer: xem số liệu thời gian thực, nhận cảnh báo, điều khiển thủ công, lập lịch tưới.
  Farm Manager: đặt ngưỡng/cảnh báo, xem báo cáo/đồ thị xu hướng, tối ưu quy tắc vận hành.
  IT Admin: quản lý thiết bị (onboarding/config), cập nhật OTA, quản trị người dùng/quyền.
  ERP/MES: hệ thống ngoài tích hợp qua API (xuất dữ liệu, đồng bộ báo cáo).
Use cases chính:
  U1 : View real-time metrics
  U2 : Receive alerts/notifications
  U3 : Manual device control
  U4 : Set thresholds & rules
  U5 : Schedule irrigation
  U6 : Historical trends & reports
  U7 : Device onboarding & config
  U8 : OTA firmware update
  U9 : User/role management
  U10 : Export/Sync data API
  (Sensor/Actuator) as hw
  U1–U2–U3–U5 bao phủ monitoring & control;
  U4 mô hình hóa rules/thresholds kích hoạt cảnh báo (mối quan hệ «include/trigger» tới U2);
  U6–U10 cho analytics và tích hợp doanh nghiệp;
  U7–U8–U9 cho vận hành & bảo trì hệ thống.
Quan hệ:
  hw ..> U1 thể hiện thiết bị gửi telemetry;
  U3/U5 ..> hw thể hiện lệnh điều khiển thời gian thực hoặc theo lịch;
  U4 ..> U2 nhấn mạnh cảnh báo phát sinh từ quy tắc/nguỡng.

## Slide 15: Phân Tích Yêu Cầu
Xác định yêu cầu phi chức năng
Hiệu năng: độ trễ tối đa, tần suất lấy mẫu, khả năng chịu tải.
Bảo mật: mã hóa, xác thực, phân quyền.
Độ tin cậy: cơ chế dự phòng, phục hồi khi mất kết nối.
Khả năng mở rộng: hỗ trợ thêm thiết bị mới, tích hợp cloud.
Chi phí và năng lượng: pin, băng thông, chi phí hạ tầng.
Notes: “Xác định yêu cầu phi chức năng” – đây là các yêu cầu không mô tả hệ thống làm gì, mà là các ràng buộc về chất lượng, hiệu năng, độ tin cậy… giúp hệ thống IoT có thể vận hành bền vững trong thực tế.
1. Hiệu năng
Độ trễ tối đa: thời gian từ khi cảm biến thu thập dữ liệu → đến khi hiển thị/ra quyết định trên ứng dụng. Ví dụ: hệ thống cảnh báo cháy cần độ trễ < 2 giây.
Tần suất lấy mẫu: quy định chu kỳ đọc dữ liệu, có thể vài giây (giám sát sức khỏe) hoặc vài phút/giờ (nông nghiệp).
Khả năng chịu tải: số lượng thiết bị và lượng dữ liệu hệ thống có thể xử lý cùng lúc. Ví dụ: 10.000 cảm biến cùng gửi dữ liệu/giây.
=> Hiệu năng đảm bảo hệ thống IoT nhanh – mượt – đáp ứng đúng thời điểm.
2. Bảo mật
Mã hóa (Encryption): dữ liệu phải được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ để tránh rò rỉ thông tin.
Xác thực (Authentication): kiểm tra danh tính thiết bị/người dùng (password, token, certificate).
Phân quyền (Authorization): quy định ai được phép truy cập dữ liệu nào, điều khiển thiết bị nào.
=> Bảo mật giúp hệ thống an toàn, tránh bị hacker chiếm quyền điều khiển thiết bị IoT.
3. Độ tin cậy
Cơ chế dự phòng (Redundancy): có server hoặc đường truyền thay thế khi một node bị lỗi.
Phục hồi khi mất kết nối (Recovery): nếu mất mạng, dữ liệu phải được lưu tạm (buffer) và gửi lại khi kết nối trở lại.
=> Độ tin cậy giúp hệ thống không gián đoạn, duy trì hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
4. Khả năng mở rộng
Hỗ trợ thêm thiết bị mới: dễ dàng thêm cảm biến/actuator mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống.
Tích hợp cloud: sẵn sàng mở rộng lên nền tảng cloud (AWS IoT, Azure IoT, Google IoT) để xử lý dữ liệu lớn và phân tán.
=> Khả năng mở rộng giúp hệ thống dài hạn – linh hoạt, tránh lạc hậu khi nhu cầu tăng trưởng.
5. Chi phí và năng lượng
Pin: tối ưu thời lượng pin, có thể dùng năng lượng mặt trời hoặc chế độ ngủ (sleep mode) để tiết kiệm.
Băng thông: chọn giao thức tiết kiệm dữ liệu (MQTT thay vì HTTP) khi đường truyền hạn chế.
Chi phí hạ tầng: tính toán chi phí triển khai và vận hành (server, cloud, bảo trì thiết bị).
=> Yếu tố này đảm bảo hệ thống khả thi về mặt kinh tế và tối ưu năng lượng, đặc biệt trong môi trường IoT có hàng ngàn thiết bị.
Tóm lại: Yêu cầu phi chức năng chính là “khung chất lượng” cho hệ thống IoT, giúp nó không chỉ hoạt động được mà còn ổn định – an toàn – tiết kiệm – mở rộng trong tương lai. Nếu bỏ qua, hệ thống có thể chạy được ban đầu nhưng sẽ không bền vững, khó mở rộng, tốn kém về sau.

## Slide 16: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
Bối Cảnh
Bệnh viện muốn theo dõi nhịp tim, SpO₂, nhiệt độ của 300 bệnh nhân tại nhà. Dữ liệu cần được gửi về trung tâm, cảnh báo bất thường cho bác sĩ và người nhà.
Yêu Cầu Chức Năng
Thiết bị đeo thu thập số liệu mỗi 10–30s.
Gửi dữ liệu về gateway tại nhà → cloud bệnh viện.
Ứng dụng bác sĩ xem realtime & báo cáo, gửi lệnh kiểm tra lại tới thiết bị nếu cần.

## Slide 17: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
Yêu cầu phi chức năng: Đặt mục tiêu đo được và quyết định thiết kế tương ứng
1. Hiệu năng
Độ trễ đầu-cuối ≤ 3 giây cho cảnh báo nhịp tim bất thường → Chọn MQTT over TLS, QoS 1 cho cảnh báo; ưu tiên edge filtering tại gateway để đẩy cảnh báo ngay, còn dữ liệu thô gửi theo lô.
Tần suất lấy mẫu: 2–3 Hz cho nhịp tim (không cần realtime audio) → Bộ đệm 5s để giảm gói tin → gửi gộp khi ổn định.
Khả năng chịu tải: 300 bệnh nhân × 3 chỉ số × 2Hz ≈ 1.8k msg/s lúc cao điểm → Dùng cluster broker (active/active) + autoscale API trên cloud.

## Slide 18: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
2. Bảo mật
Mã hóa: TLS 1.3 trên đường truyền; dữ liệu nhạy cảm AES-256 at rest.
Xác thực: thiết bị dùng mutual TLS + device certificate; người dùng OIDC (MFA).
Phân quyền: RBAC/ABAC (bác sĩ chỉ xem bệnh nhân mình phụ trách; người nhà chỉ xem 1 bệnh nhân).
Tuân thủ: log truy cập theo chuẩn HIPAA/GDPR; ẩn danh khi xuất dữ liệu nghiên cứu.

## Slide 19: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
3. Độ tin cậy
Uptime hệ thống ≥ 99.9%/tháng → Multi-AZ cho broker, DB, API; health check + tự động failover.
Mất kết nối: thiết bị đeo buffer tối thiểu 24 giờ, retry theo backoff; gateway đồng bộ bù (store-and-forward).
Chống mất dữ liệu: DB time-series replication + PITR (point-in-time recovery), backup hàng ngày.

## Slide 20: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
4. Khả năng mở rộng
Quy mô 3 năm: từ 300 → 5.000 bệnh nhân mà không đổi kiến trúc → Tách microservices, message bus, multi-tenant theo cơ sở y tế; metric & alert chạy trên prometheus + alertmanager có khả năng sharding.
Tích hợp cloud: kết nối EHR/EMR qua FHIR API, data lake trên S3/Blob để huấn luyện mô hình.

## Slide 21: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
5. Chi phí & năng lượng
Pin thiết bị đeo ≥ 5 ngày với chu kỳ gửi 10–30s → MCU siêu tiết kiệm, BLE đến gateway trong nhà; deep-sleep, chỉ “thức” khi đo/gửi; nén CBOR.
Băng thông: mỗi bệnh nhân ≤ 50 MB/ngày → Gửi gộp, nén, bỏ trùng; ảnh/ECG chi tiết chỉ khi có sự kiện.
Chi phí hạ tầng: ≤ 0.8 USD/bệnh nhân/tháng ở mức 5.000 bệnh nhân → Dùng managed MQTT + serverless analytics cho workload biến động.

## Slide 22: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 3: Hệ thống IoT giám sát sức khỏe từ xa (Remote Patient Monitoring)
Rủi ro & đối sách
Nhiễu đo/đeo sai → thuật toán kiểm tra chất lượng tín hiệu (SQI), yêu cầu đo lại.
Mất điện tại nhà → pin dự phòng cho gateway ≥ 8 giờ.
Tắc nghẽn mạng di động → ưu tiên kênh cảnh báo, hạ tần suất dữ liệu nền.

## Slide 23: Phân Tích Yêu Cầu
Phân tích ràng buộc kỹ thuật và môi trường
Môi trường hoạt động: nhiệt độ, độ ẩm, nhiễu sóng, nguồn cấp.
Ràng buộc pháp lý: quy định tần số vô tuyến, bảo mật dữ liệu cá nhân.
Tài nguyên thiết bị: giới hạn bộ nhớ, CPU, dung lượng pin.
Notes: “Phân tích ràng buộc kỹ thuật và môi trường”. Đây là bước quan trọng trong phân tích yêu cầu IoT, vì nó giúp nhận diện những giới hạn và điều kiện khách quan mà hệ thống phải tuân theo, tránh thiết kế xa rời thực tế.
1. Môi trường hoạt động
Nhiệt độ và độ ẩm: nhiều thiết bị IoT làm việc ngoài trời (nông trại, nhà xưởng, logistics), nên cần chọn phần cứng chịu được -20°C đến 70°C, hoặc chống ẩm/nước (chuẩn IP65/IP67).
Nhiễu sóng: trong môi trường công nghiệp, tín hiệu Wi-Fi, ZigBee, BLE có thể bị nhiễu bởi máy móc. → Cần thử nghiệm thực địa, chọn công nghệ ít nhiễu (LoRa, NB-IoT) hoặc anten khuếch đại.
Nguồn cấp: một số khu vực không có điện ổn định → dùng pin/năng lượng mặt trời, kết hợp chế độ tiết kiệm năng lượng (sleep mode).
=> Nếu bỏ qua ràng buộc môi trường, hệ thống dễ hỏng hóc, mất tín hiệu hoặc tiêu hao năng lượng nhanh.
2. Ràng buộc pháp lý
Tần số vô tuyến: mỗi quốc gia quy định dải tần số IoT hợp pháp (ví dụ LoRa 868 MHz ở EU, 915 MHz ở Mỹ, 920 MHz ở Việt Nam). → Cần tuân thủ để được cấp phép.
Bảo mật dữ liệu cá nhân: nếu IoT thu thập thông tin nhạy cảm (sức khỏe, vị trí, hành vi người dùng), phải tuân thủ chuẩn bảo mật và luật (GDPR, HIPAA…). → Cần có chính sách ẩn danh, mã hóa và xin phép người dùng.
=> Nếu không tuân thủ, hệ thống có thể bị phạt, cấm hoạt động hoặc mất uy tín.
3. Tài nguyên thiết bị
Bộ nhớ & CPU: nhiều thiết bị IoT dùng vi điều khiển nhỏ (ESP8266, STM32), chỉ vài trăm KB RAM, CPU vài MHz → không thể chạy thuật toán phức tạp, cần tối ưu code và offload xử lý lên cloud/gateway.
Dung lượng pin: cảm biến ngoài trời thường chạy pin nhiều tháng/năm → phải cân nhắc tần suất lấy mẫu, cơ chế tiết kiệm năng lượng.
=> Nếu không tính toán đúng, thiết bị nhanh hết pin, treo hệ thống hoặc mất dữ liệu.
Kết luận: Phân tích ràng buộc kỹ thuật và môi trường giúp đặt ra khung thực tế cho hệ thống IoT. Nó chỉ ra rằng ngoài chức năng, hệ thống còn phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt, tuân thủ pháp luật, và hoạt động trong giới hạn phần cứng. Nếu không xem xét kỹ, dự án IoT dễ thất bại khi triển khai thực tế.

## Slide 24: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Bối Cảnh
Một nông trại rau sạch rộng 10 ha muốn triển khai hệ thống IoT để giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và chất lượng không khí, kết hợp với tưới tiêu tự động.
Hệ thống gồm ~200 cảm biến và 10 bộ điều khiển bơm, kết nối qua mạng không dây.

## Slide 25: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Ràng buộc kỹ thuật và môi trường
1. Môi trường hoạt động
Nhiệt độ & độ ẩm: cảm biến đặt ngoài trời, chịu được biên độ -10°C đến 45°C, độ ẩm > 90%. → Cần chọn thiết bị chống nước IP67, vỏ bọc chống bụi.
Nhiễu sóng: khu vực có nhiều thiết bị Wi-Fi từ dân cư xung quanh, gây nhiễu. → Quyết định dùng LoRaWAN (920 MHz ở Việt Nam) thay vì Wi-Fi/ZigBee.
Nguồn cấp: không có điện lưới ở tất cả điểm cảm biến. → Cảm biến chạy bằng pin mặt trời + pin dự phòng; bộ điều khiển bơm dùng điện lưới + UPS 2 giờ.

## Slide 26: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Ràng buộc kỹ thuật và môi trường
2. Ràng buộc pháp lý
Quy định tần số vô tuyến: theo luật Việt Nam, LoRaWAN hoạt động hợp pháp ở 920–925 MHz. → Phải cấu hình đúng dải tần, tránh bị xử phạt.
Bảo mật dữ liệu: dữ liệu về quy trình canh tác là tài sản doanh nghiệp. → Dữ liệu phải được mã hóa TLS khi truyền, lưu trữ trên cloud trong nước để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu nội địa.

## Slide 27: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Ràng buộc kỹ thuật và môi trường
3. Tài nguyên thiết bị
CPU & bộ nhớ: cảm biến dùng chip STM32 64 KB RAM, 256 KB Flash → không thể chạy phân tích dữ liệu phức tạp tại chỗ. → Chỉ xử lý sơ bộ (lọc nhiễu, nén), phần phân tích nâng cao chuyển lên cloud.
Pin: mỗi node cảm biến phải hoạt động ít nhất 6 tháng không bảo trì. → Cấu hình: lấy mẫu mỗi 10 phút, sleep mode, chỉ gửi dữ liệu khi có thay đổi lớn.

## Slide 28: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Kết quả phân tích
Môi trường khắc nghiệt → cần thiết bị chống nước, pin mặt trời, kết nối LoRaWAN.
Pháp lý → tuân thủ tần số 920–925 MHz, mã hóa TLS, lưu trữ dữ liệu trong nước.
Giới hạn thiết bị → giảm tần suất lấy mẫu, đẩy xử lý nặng lên cloud.

## Slide 29: Phân Tích Yêu Cầu
Case study 4: Case Study: Hệ thống IoT giám sát nông nghiệp ngoài trời
Bài học rút ra
Nếu chỉ thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng (đo độ ẩm, điều khiển bơm) mà không phân tích ràng buộc kỹ thuật và môi trường, hệ thống sẽ:
Bị hỏng nhanh do mưa nắng.
Bất hợp pháp nếu dùng sai tần số.
Nhanh hết pin và tốn kém bảo trì.
=> Nhờ phân tích ràng buộc, hệ thống IoT được thiết kế bền vững, hợp pháp và tiết kiệm chi phí.

## Slide 30: Phân Tích Yêu Cầu
Xây dựng mô hình yêu cầu
Dùng sơ đồ Use Case, DFD (Data Flow Diagram) hoặc mô hình 3 lớp IoT (Perception – Network – Application) để biểu diễn yêu cầu.
Tổ chức tài liệu yêu cầu (SRS – Software Requirement Specification) để chuẩn hóa.
Notes: “Xây dựng mô hình yêu cầu” – đây là bước nhằm chuyển hóa các yêu cầu thu thập được thành mô hình trực quan, chuẩn hóa, dễ kiểm chứng.
1. Dùng sơ đồ để biểu diễn yêu cầu
Có nhiều cách trực quan hóa yêu cầu hệ thống IoT, phổ biến gồm:
a. Use Case Diagram
Cho thấy ai (actor) sẽ tương tác với hệ thống và tương tác đó là gì (use case).
Ví dụ:
  Người nông dân: xem dữ liệu độ ẩm, điều khiển bơm.
  Quản lý: đặt ngưỡng cảnh báo, xem báo cáo.
  IT Admin: thêm thiết bị mới, cập nhật firmware.
Ưu điểm: trực quan, dễ hiểu cho cả người dùng không chuyên kỹ thuật.
b. DFD (Data Flow Diagram)
Mô tả luồng dữ liệu qua các thành phần của hệ thống.
Các mức:
  Level 0: sơ đồ ngữ cảnh (context diagram) → hệ thống IoT như một “hộp đen” kết nối với tác nhân bên ngoài.
  Level 1, 2…: chi tiết cách dữ liệu đi từ cảm biến → gateway → cloud → ứng dụng.
Ví dụ: dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến → gateway lọc dữ liệu → cloud phân tích → dashboard hiển thị → cảnh báo gửi người dùng.
c. Mô hình 3 lớp IoT (Perception – Network – Application)
Biểu diễn yêu cầu theo 3 tầng kiến trúc logic:
  Perception (Cảm nhận): loại cảm biến nào cần, lấy dữ liệu gì (nhiệt độ, độ ẩm, nhịp tim...).
  Network (Mạng truyền thông): giao thức nào, băng thông, QoS, bảo mật.
  Application (Ứng dụng): dịch vụ gì cho người dùng cuối (dashboard, cảnh báo, điều khiển).
Ưu điểm: giúp “map” yêu cầu thành cấu trúc IoT điển hình, dễ đối chiếu khi thiết kế vật lý.
2. Tổ chức tài liệu yêu cầu (SRS – Software Requirement Specification)
Sau khi mô hình hóa, cần biên soạn tài liệu chuẩn SRS để đảm bảo tất cả yêu cầu được thống nhất.
Một bản SRS thường gồm:
  Giới thiệu: mục tiêu, phạm vi.
  Mô tả tổng quan: môi trường, ràng buộc, giả định.
  Yêu cầu chức năng: các chức năng chính, use case.
  Yêu cầu phi chức năng: hiệu năng, bảo mật, tin cậy, mở rộng.
  Ràng buộc kỹ thuật & môi trường.
  Mô hình yêu cầu: Use Case, DFD, kiến trúc 3 lớp.
Ưu điểm: chuẩn hóa, có thể dùng làm cơ sở cho thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu.
Kết luận:
Các sơ đồ (Use Case, DFD, mô hình 3 lớp) giúp trực quan hóa yêu cầu.
SRS giúp chuẩn hóa yêu cầu để tất cả bên liên quan (khách hàng, kỹ sư, quản lý) hiểu giống nhau.
Đây là bước kết nối phân tích yêu cầu với thiết kế logic và vật lý trong hệ thống IoT.

## Slide 31: Phân Tích Yêu Cầu
Xác minh và phê duyệt yêu cầu
Xem xét lại yêu cầu với tất cả bên liên quan.
Ưu tiên hóa yêu cầu (must-have, should-have, nice-to-have).
Chốt bộ yêu cầu chính thức trước khi chuyển sang thiết kế logic.
Notes: “Xác minh và phê duyệt yêu cầu”. Đây là bước cuối cùng trong quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống IoT trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế logic.
1. Xem xét lại yêu cầu với tất cả bên liên quan
Tất cả stakeholders (người dùng cuối, doanh nghiệp/quản lý, nhóm kỹ thuật, IT, pháp lý) phải cùng xem xét và xác nhận các yêu cầu đã được thu thập.
Mục tiêu:
  Đảm bảo yêu cầu đầy đủ (không bỏ sót).
  Đảm bảo yêu cầu chính xác (phản ánh đúng nhu cầu thực tế).
  Đảm bảo yêu cầu khả thi (phù hợp với nguồn lực, công nghệ, môi trường triển khai).
Nếu bỏ qua bước này → dễ dẫn đến hiểu nhầm giữa khách hàng và đội phát triển, gây tốn kém khi sửa đổi sau này.
2. Ưu tiên hóa yêu cầu
Không phải yêu cầu nào cũng có tầm quan trọng như nhau.
Cần phân loại theo mức độ ưu tiên, ví dụ với mô hình MoSCoW:
  Must-have: bắt buộc phải có để hệ thống hoạt động (ví dụ: cảm biến phải gửi dữ liệu chính xác, hệ thống phải có bảo mật cơ bản).
  Should-have: nên có, giúp hệ thống tốt hơn nhưng vẫn có thể hoạt động nếu thiếu (ví dụ: báo cáo phân tích nâng cao, dashboard tùy chỉnh).
  Nice-to-have: tính năng bổ sung, không ảnh hưởng nếu chưa có (ví dụ: giao diện dark mode, thống kê gamification).
Việc ưu tiên giúp quản lý phạm vi dự án, nhất là khi ngân sách hoặc thời gian hạn chế.
3. Chốt bộ yêu cầu chính thức
Sau khi thống nhất và ưu tiên, toàn bộ yêu cầu sẽ được đóng gói trong một tài liệu chính thức (thường là SRS – Software Requirement Specification).
Đây là tài liệu tham chiếu duy nhất cho các bước tiếp theo: thiết kế logic, thiết kế vật lý, triển khai, kiểm thử.
Bộ yêu cầu chính thức có tác dụng như “hợp đồng” giữa khách hàng và đội phát triển.
Kết luận: Bước Xác minh và phê duyệt yêu cầu đảm bảo rằng:
Tất cả bên liên quan đồng thuận với yêu cầu.
Các yêu cầu được ưu tiên hợp lý, tránh “ôm đồm”.
Có một bộ yêu cầu chính thức, chuẩn hóa để chuyển sang giai đoạn thiết kế logic.
=> Đây là bước then chốt để hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí và tránh việc “xây sai cái mà khách hàng cần”.

## Slide 32: Phân Tích Yêu Cầu
Các bước phân tích yêu cầu hệ thống IoT gồm:
Xác định mục tiêu & phạm vi
Thu thập yêu cầu từ stakeholders
Xác định yêu cầu chức năng
Xác định yêu cầu phi chức năng
Phân tích ràng buộc
Mô hình hóa yêu cầu
Xác minh & phê duyệt.
Notes: Các bước phân tích yêu cầu hệ thống IoT
Xác định mục tiêu & phạm vi
  Hệ thống IoT nhằm giải quyết vấn đề gì? (giám sát, tự động hóa, tối ưu hóa).
  Phạm vi triển khai: quy mô, môi trường, số lượng thiết bị.
  Đặt tiêu chí thành công (KPIs: độ chính xác, độ trễ, độ tin cậy, chi phí).
Thu thập yêu cầu từ stakeholders (các bên liên quan)
  Người dùng cuối: mong muốn hiển thị, cảnh báo, điều khiển.
  Quản lý/doanh nghiệp: hiệu quả, báo cáo, mở rộng.
  Kỹ thuật/IT: tích hợp, giao thức, bảo mật.
  Phương pháp: phỏng vấn, khảo sát, quan sát thực tế.
Xác định yêu cầu chức năng
  Hệ thống phải làm được gì?
  Ví dụ: thu thập dữ liệu, truyền về gateway/cloud, lưu trữ – phân tích, hiển thị, điều khiển thiết bị.
  Thể hiện bằng use case, luồng công việc.
Xác định yêu cầu phi chức năng
  Chất lượng hệ thống cần đạt:
    Hiệu năng (độ trễ, tần suất, chịu tải).
    Bảo mật (mã hóa, xác thực, phân quyền).
    Độ tin cậy (dự phòng, phục hồi).
    Mở rộng (thêm thiết bị, tích hợp cloud).
    Chi phí, năng lượng (pin, băng thông, hạ tầng).
Phân tích ràng buộc
  Môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, nhiễu sóng, nguồn cấp.
  Pháp lý: quy định tần số, bảo mật dữ liệu cá nhân.
  Tài nguyên thiết bị: giới hạn CPU, bộ nhớ, pin.
Mô hình hóa yêu cầu
  Dùng sơ đồ Use Case, DFD hoặc mô hình 3 lớp IoT (Perception – Network – Application).
  Tổ chức thành tài liệu chuẩn hóa (SRS).
Xác minh & phê duyệt yêu cầu
  Xem xét lại với tất cả bên liên quan.
  Ưu tiên hóa (must-have, should-have, nice-to-have).
  Chốt bộ yêu cầu chính thức trước khi sang thiết kế logic.
  Kết luận cho sinh viên: Phân tích yêu cầu hệ thống IoT không chỉ dừng ở việc “muốn làm gì” mà còn bao gồm “làm như thế nào, trong điều kiện nào, và theo chuẩn nào”. Đây là cầu nối quan trọng giữa ý tưởng và thiết kế/triển khai, giúp hệ thống IoT vận hành đúng nhu cầu, bền vững, an toàn và khả thi.